## Slide 1: ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน
อ.สมเกียรติ ใจดี

## Slide 2: Digital I/O กำหนดโหมดการทำงาน อ่านค่าและส่งสัญญาณ
pinMode(); การกำหนดโหมดของขาสัญญาณ
pinMode(pin, mode);
pin คือ ขาสัญญาณดิจิตอลระบุเป็นหมายเลขขา
mode คือ โหมดการทำงาน ได้ 3 โหมด คือ INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP
เช่น pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(13, INPUT);

## Slide 3: digitalWrite() ส่งสัญญาณดิจิตอลออกทางขาสัญญาณที่กำหนด
digitalWrite(pin, value);
pin คือ ขาสัญญาณดิจิตอลระบุเป็นหมายเลข
value คือ ค่าสัญญาณดิจิตอลที่ต้องส่งออกมี 2 ค่าคือ HIGH หรือ LOW
เช่น digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);

## Slide 4: digitalRead() อ่านค่าสัญญาณดิจิตอลจากอุปกรณ์อินพุต
digitalRead(pin);
pin คือ ขาสัญญาณดิจิตอลระบุเป็นหมายเลขขา
เช่น digitalRead(10);

## Slide 5: Analog I/O รับและส่งสัญญาณแอนะล็อก
analogRead() อ่านค่าสัญญาณแอนะล็อกจากอุปกรณ์อินพุต
โดย Arduino Nano มีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล 10 บิต แบ่งช่วงแรงดันจาก 0 ถึง 5 โวลต์ เป็น 1024 ขั้น คือมีค่าตั้งแต่ 0 – 1023 เฉลี่ยขั้นล่ะ 4.9 มิลลิโวลต์ ใช้เวลาอ่านข้อมูลครั้งล่ะประมาณ 100 ไมโครวินาที
analogRead(pin);
pin คือ ขาสัญญาณแอนะล็อกระบุเป็นหมายเลขขา
เช่น analogRead(0);
analogRead(1);

## Slide 6: analogWrite() ส่งสัญญาณแอนะล็อกเป็นพัลส์วิดท์มอดูเลท
มีลักษณะเป็นความกว้างของคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (Square wave) เพื่อนำค่าของสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์เอาต์พุตต่างๆ เช่น ควบคุมความสว่างของหลอด LED หรือ ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
analogWrite(pin, value);
pin คือ ขาสัญญาณแอนะล็อกระบุหมายเลขขา
value คือ ค่าสัญญาณแอนะล็อกที่ต้องการส่งออกมีค่าตั้งแต่ 0-255
เช่น analogWrite(0, 250);

## Slide 7: Timr