## Slide 1: หัวข้อที่ 1
เรื่อง การใช้งาน NodeMCU ESP8266 ร่วมกับ Arduino IDE
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
ระบบที่มีการใช้ตัวประมวลผล (CPU) และซอร์ฟแวร์เพื่อการควบคุมการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการใช้
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในระบบ

## Slide 3
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
ตัวอย่าง
ไดอะแกรมของเครื่องซักผ้าอิเล็กทรอนิกส์
อ้างอิง : https://mahorkka.com/images/

## Slide 4: NodeMCU คืออะไร
NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบด้วย Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บนบอร์ด) ที่เป็น open source และถูกพัฒนาจนสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้

## Slide 5: NodeMCU รุ่นต่าง ๆ
ESP8266 รุ่น ESP-01 ถึง ESP-12
ESP-01
ESP-02
ESP-03
ESP-04
ESP-05
ESP-06
ESP-07
ESP-08
ESP-09
ESP-10
ESP-11
ESP-12
NodeMCU ESP8266 ESP-12E

## Slide 6: NodeMCU บนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 7
ขาการใช้งานของ NodeMCU
Power Pins ขาจ่ายไฟ
GND ขากราวด์
GPIO Pin ขาอินพุต / เอาต์พุต
ADC0 ขาแปลงอนาล็อกเป็นดิจิทัล ขนาด 10 บิต
UART Pin พอร์ตสื่อสารอนุกรม
Reserve Pin ขาสำรอง
SPI Pin การสื่อสารแบบ Synchronous
Key ขาคีย์ข้อมูล
System Pin ขาระบบ
SDIO Pin ขารับ-ส่งข้อมูล
PWM Pin ขาสำหรับส่งพัลส์ที่ปรับระดับได้

## Slide 8: Arduino IDE คืออะไร
Arduino IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโค้ดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อคอมไพล์ลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

## Slide 9
การติดตั้ง Driver NodeMCU ESP8266 ใช้งานร่วมกับ Arduino IDE

## Slide 10: ลำดับขั้นตอน
นำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เชื่อมต่อ WiFi
เปิดโปรแกรม Arduino IDE

## Slide 11: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
ทำการเชื่อมต่อ NodeMCU กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ดังภาพ

## Slide 12: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
ไปที่แถบเครื่องมือ File > Preferences

## Slide 13: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
หน้าต่าง Preferences
1)
2)
1) Additional Boards URLs ให้ใส่
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
2) จากนั้น กด OK

## Slide 14: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
แถบเครื่องมือไปที่ Tools > Board > Boards Manager…

## Slide 15: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
หน้าต่าง Board Manager
1) Filter your search ให้พิมว่า ESP
1)
2) เลือกที่ ESP8266 by ESP8266 Community
2)
3) กด Install เวอร์ชั่นล่าสุด และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดกากบาท
3)

## Slide 16: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
ไปที่แถบเครื่องมือ แล้วคลิกที่ Tool > Port อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง NodeMCU กับคอมพิวเตอร์…

## Slide 17: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
เลือก PORT โดยไปที่ Tools > Port
เลือก Generic ESP8266 Module (ตัวที่ใช้โมดูล ESP12F/N)
เลือก NodeMCU 1.0 (ตัวที่ใช้โมดูล ESP12E)

## Slide 18: ลำดับขั้นตอน (ต่อ)
ตั้งค่าบอร์ดโดยไปที่ Tools โดยเปลี่ยนค่าสำหรับบอร์ด NodeMCU ที่ใช้โมดูล ESP12F/N (หลังดำ)
1) Flash Size : 4M (3M SPIFFS)
2) Reset Method : nodemcu
1)
2)
ตั้งค่าบอร์ดโดยไปที่ Tools โดยเปลี่ยนค่าสำหรับบอร์ด NodeMCU ที่ใช้โมดูล ESP12E (หลังขาว)
Flash Size : 4M (3M SPIFFS)

## Slide 19: โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
โครงสร้างของโปรแกรมเมื่อเริ่มต้นจะมี 2 ส่วนหลัก ๆ
ฟังก์ชัน Setup ทำงานเพียงครั้งเดียว
ฟังก์ชัน Loop ทำงานวนซ้ำเรื่อย ๆ

## Slide 20: ฟังก์ชันก์ Setup()
ฟังก์ชันสำหรับเริ่มต้นตัวแปร ตั้งโหมดของขาใช้งาน เริ่มใช้ไลบรารี่บางอย่าง ฯลฯ
การตั้งโหมดขาใช้งาน
pinMode(ขาใช้งาน,โหมด);
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
เครื่องหมายสำหรับอธิบาย
//ข้อความ = สำหรับอธิบาย 1 บรรทัด
/* ข้อความ*/ = สำหรับอธิบายหลายบรรทัด
หมายเหตุ : การอธิบายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม
ขาใช้งาน
ขาใช้งานของบอร์ด GPIO 0 – 5 และ
GPIO 12 - 16
โหมด
INPUT = รับค่าอุปกรณ์
INPUT_PULLUP = รับค่าอุปกรณ์โดยใช้ตัวต้านทานภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
OUTPUT = ส่งค่าออกไปหาอุปกรณ์

## Slide 21: ฟังก์ชันก์ loop()
ใช้ในการเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ต้องการเพื่อควบคุมบอร์ด เป็นฟังก์ชันที่วนรอบเรื่อย ๆ
ส่งค่าดิจิทัล
digitalWrite(ขาใช้งาน,ค่าดิจิทัล);
ค่าดิจิทัล
HIGH หรือ 1 = ส่งค่าออกไปแรงดันประมาณ 3.3V
LOW หรือ 0 = ไม่จ่ายแรงดัน
HIGH หรือ 1
LOW หรือ 0
รับค่าดิจิตอล และ อนาล็อก
digitalRead(ขาใช้งาน);
analogRead(ขาใช้งาน);
HIGH
Underfind
region
LOW
3.3 V
2.475 V
0.225 V
- 0.3 V
ได้ค่าเป็นลอจิก ‘1’
ได้ค่าเป็นลอจิก ‘0’

## Slide 22: ฟังก์ชันก์ loop()
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง

## Slide 23: ตำแหน่งไฟสถานะบอร์ด NodeMCU
NodeMCU ESP8266 จะมีหลอดไฟสถานะอยู่ที่ตัวบอร์ดโดยจะต่อใช้งานไว้ที่ขา D0 (GPIO16) ของบอร์ดและมีการต่อในรูปแบบของ Active Low แต่ก่อนเริ่มการเขียนโปรแกรมผู้ฝึกอบรมจะต้องทำการวางแผนก่อน การวางแผนที่กล่าวถึงคือการเขียน ผังความคิด
ไฟแสดงสถานะ D0
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของหลอดไฟสถานะบนบอร์ด NodeMCU ESP8266 ที่ถูกติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยจะให้เขียนโปรแกรมให้หลอดสถานะของบอร์ดทำงาน (ติด)

## Slide 24: ผังความคิด
แนวการเขียนผังความคิดของโปรแกรมมีอยู่ 3 แบบ
การเขียนแบบทำซ้ำ
การเขียนแบบเงื่อนไข
การเขียนแบบลำดับ

## Slide 25: สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังความคิด
จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของโปรแกรม
กระบวนการประมวลผล
การตัดสินใจ
ชุดกระบวนการที่เตรียมไว้แล้ว
จุดเชื่อมใบหน้าเดียวกัน
ส่วนนำเข้าข้อมูลเข้าหรือแสดงผล
จุดเชื่อมในหน้าอื่น

## Slide 26: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU
เขียนแผนผังโปรแกรมควบคุมไฟสถานะ D0 ให้หลอดไฟสถานะติดได้ดังนี้

## Slide 27: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU (ต่อ)
โปรแกรม ควบคุมหลอดไฟสถานะให้ทำงาน (ติด)
void setup() {
pinMode(16,OUTPUT);
//การตั้งค่าให้ขา GPIO16 หรือ D0 เป็นขาเอาต์พุต...........
digitalWrite(16,LOW);
//สั่งให้ขา GPIO16 ส่งสัญญาณออกเป็น LOW (0)
}
void loop() {
}
ผลลัพธ์ของโปรแกรม สังเกตที่หลอดไฟสถานะ (วงกลมสีแดง)

## Slide 28: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU (ต่อ)
ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลไฟสถานะของบอร์ด NodeMCU ESP8266 โดยเขียนโปรแกรมให้หลอดสถานะของบอร์ดทำงานและหยุดทำงาน (ติดและดับ) 2 ครั้ง หน่วงเวลาครั้งละ 1 วินาที

## Slide 29: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU (ต่อ)
คำสั่งควบคุมทางเวลา
คำสั่ง delay(เวลาหน่วยเป็นมิลลิวินาที);
//ทำหน้าที่ใช้หน่วงเวลาทำงานก่อนทำงานคำสั่งต่อไป
คำสั่ง delayMicroseconds(เวลาหน่วยเป็นไมโครวินาที);
//ทำหน้าที่ใช้หน่วงเวลาทำงานก่อนทำงานคำสั่งต่อไป
เวลาหน่วยเป็นมิลลิวินาที
1 = 1 มิลลิวินาที
ดังนั้น 1000 = 1 วินาที
เวลาหน่วยเป็นไมโครวินาที
1 = 1 ไมโครวินาที
ดังนั้น 1000 = 1 มิลลิวินาที
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง

## Slide 30: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU (ต่อ)
เขียนแผนผังโปรแกรมควบคุมไฟสถานะ D0 ให้หลอดไฟกระพริบได้ดังนี้

## Slide 31: เขียนโปรแกรมควบคุมไฟสถานะบอร์ด NodeMCU (ต่อ)
โปรแกรม ควบคุมไฟสถานะทำงานและหยุดทำงาน (ติดและดับ) 2 ครั้ง หน่วงเวลาครั้งละ 1 วินาที
void setup() {
pinMode(16,OUTPUT);
digitalWrite(16,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(16,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(16,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(16,HIGH);
delay(1000);
}
void loop(){
}
ผลลัพธ์ของโปรแกรม สังเกตที่หลอดไฟสถานะ (วงกลมสีแดง)

## Slide 32: สรุป
ถีงแม้ว่าจะใช้ NodeMCU ESP8266 แต่ยังคงสามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE เขียนโปรแกรมและอัปโหลดลงบอร์ดได้ เพียงแค่ต้องทำการติดตั้ง Driver ของบอร์ด NodeMCU เพิ่มเติมเท่านั้น และฟังก์ชันที่เป็นมาตรฐานหรือเปรียบเสมือนข้อกำหนดให้กับ Arduino IDE ที่จำเป็นต้องมีในการเขียนโปรแกรมแต่ละครั้ง และคำสั่งไม่ว่าจะเป็น pinMode(); digitalWrite(); หรือ delay(); สามารถใช้งานในฟังก์ชันไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานและการออกแบบโปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรม

## Slide 33: กิจกรรม
1. ข้อดีของ NodeMCU esp8266 ที่เหนือกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วๆ ไป
(........) เชื่อมต่อ WiFi ได้
(…….) มีขาใช้งาน I/O ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

## Slide 34: กิจกรรม
2. ข้อใดคือ ขาใช้งาน Analog ของ NodeMCU esp8266

## Slide 35: กิจกรรม
3. ให้เขียนคำสั่งควบคุมไฟแสดงสถานะบนบอร์ด NodeMCU ให้ติดและดับสลับกัน หน่วงเวลา 0.5 วินาที
ผังความคิด

## Slide 36: เฉลยกิจกรรม
1. ข้อดีของ NodeMCU esp8266 ที่เหนือกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วๆ ไป
(........) เชื่อมต่อ WiFi ได้
(…….) มีขาใช้งาน I/O ในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์

## Slide 37: เฉลยกิจกรรม
2. ข้อใดคือ ขาใช้งาน Analog ของ NodeMCU esp8266

## Slide 38: เฉลยกิจกรรม
3. ให้เขียนคำสั่งควบคุมไฟแสดงสถานะบนบอร์ด NodeMCU ให้ติดและดับสลับกัน หน่วงเวลา 0.5 วินาที
ผังความคิด

## Slide 39: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม

## Slide 40: จบหัวเรื่องที่ 1