## Slide 1: หัวข้อที่ 10
เรื่อง การออกแบบการตรวจสอบอุณหภูมิแสดงค่าผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2: DHT22 คืออะไร
DHT22 เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย

## Slide 3: DHT22 บนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 4: การต่อใช้งาน Temperature Sensor
การใช้งาน DHT22 เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารหรือการรับส่งข้อมูลของ DHT22 จะเป็นแบบ 1 Wire ในการต่อใช้งานจะใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว ดังภาพ

## Slide 5: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ DHT22
วิธีการติดตั้ง Library
1. ดาวน์โหลด Library : https://joo.gl/EITNZz6
2. แตกไฟล์และนำโฟลเดอร์ Adafruit_Sensor และ DHT ไปวางไว้ที่ไดร์
C:\Users\ชื่อคอมพิวเตอร์\Documents\Arduino\libraries

## Slide 6: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ DHT22 (ต่อ)
คำสั่งการทำงานเบื้องต้น
#include <DHT_U.h> //เปิดใช้งานไลบราลี DHT
DHT_Unified dht(ขา GPIO ที่ต่อสายสัญญาณ, รุ่นเซ็นเซอร์ DHT11,DHT21และDHT22);
dht.begin (); //เปิดใช้งานการรับค่า
sensors_event_t ตั้งชื่อไว้เรียกใช้งานคำสั่ง; //ตั้งชื่อไว้เรียกชุดคำสั่ง
ส่วนของอุณหภูมิ
dht.temperature().getEvent(&ชื่อ); //ให้ชื่อไปทำงานในการอ่านค่าอุณหภูมิ
ส่วนของความชื้น
dht.humidity().getEvent(&ชื่อ); //ให้ชื่อไปทำงานในการอ่านค่าความชื้น
การแสดงผล
Serial.println(ชื่อ.temperature); //แสดงค่าอุณหภูมิที่ Serial Monitor
Serial.println(ชื่อ.relative_humidity); //แสดงค่าความชื้นที่ Serial Monitor

## Slide 7: เขียนโปรแกรมรับค่า DHT22
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมรับค่า DHT22 ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง เพื่อทำการอ่านค่าที่สามารถรับได้จาก DHT22 และแสดงผ่าน Serial Monitor
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 8: เขียนโปรแกรมรับค่า DHT22 (ต่อ)
โปรแกรม วัดค่าอุณหภูมิแสดงผลผ่าน Serial Monitor
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(12,DHT22);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
void loop() {
sensors_event_t sensor;
dht.temperature ().getEvent(&sensor);
Serial.println(sensor.temperature);
delay(1000);
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์ผ่านจอ Serial Monitor

## Slide 9: การต่อใช้งานจอ LCD ร่วมกับ NodeMCU
การใช้งานจอ LCD นั้น เนื่องจากมีการใช้งานการสื่อสารที่เรียกว่า Bus ซึ่งสำหรับจอ LCD มีการพัฒนาโมดูล Bus แบบสำเร็จเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้ลดการใช้ขาของไมโครคอนโทรลเลอร์เหลือเพียง 2 ขาเท่านั้น คือ SCL และ SDA
ชา SCL และ SDA ของ NodeMCU ESP8266
การต่อใช้งานบนชุดบอร์ด

## Slide 10: จอ Liquid Crystal Display (LCD) คืออะไร
DHT22 เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัวได้หลากหลาย

## Slide 11: จอ Liquid Crystal Display (LCD) บนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 12: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Liquid Crystal Display (LCD) I2C
วิธีการติดตั้ง Library
1. ดาวน์โหลด Library : https://joo.gl/OCpBC
2. แตกไฟล์ ZIP และนำโฟลเดอร์ LiquidCrystal_I2C ที่แตกไฟล์ไว้ ไปวางที่ไดร์
C:\Users\ชื่อคอมพิวเตอร์\Documents\Arduino\libraries

## Slide 13: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Liquid Crystal Display (LCD) I2C (ต่อ)
คำสั่งการทำงานเบื้องต้น
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //เปิดใช้งานไลบรารี LCD C
LiquidCrystal_I2C lcd(Address ของอุปกรณ์, จำนวน Column, จำนวน Raws); //การใส่ข้อมูลของอุปกรณ์
lcd.begin(); //เริ่มการใช้งานฟังก์ชันไลบรารีของจอ LCD
lcd.backlight(); //เปิดไฟ Backlight
lcd.setCursor(หลัก,แถว); //หลักใช้เลข 0-15 (หลักที่ 1-16) และ แถวใช้ 0-1 (แถวที่ 1-2)
lcd.print(“อักษรที่ต้องการแสดงผล”); //แสดงข้อความผ่าน LCD
lcd.print(ตัวแปร); //แสดงผลผ่าน LCD
lcd.clear(); //เคลียหน้าจอ LCD

## Slide 14: ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหา Address I2C
การจะใช้งานไลบรารี่จอ LCD จะต้องรู้ Address ของจอ LCD เสียก่อน ดังนั้นจะกล่าวถึงวิธีในการค้นหา Address ของจอ LCD ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ : https://bit.ly/2UbMcTO
2. คลิกที่ : Download ZIP
3. แตกไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดแล้วเข้าไปในโฟล์เดอร์และเปิดไฟล์
4. ทำการอัปโหลดลงบอร์ด NodeMCU ESP8266

## Slide 15: ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหา Address I2C (ต่อ)
โปรแกรม สำหรับ Scan หา Address
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
Serial.println("\nI2C Scanner");
}
void loop() {
byte error, address;
int nDevices;
Serial.println("Scanning...");
nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ ) {
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");

## Slide 16: ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหา Address I2C (ต่อ)
โปรแกรม สำหรับ Scan หา Address (ต่อ)
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
}
else if (error==4) {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}

## Slide 17: ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหา Address I2C (ต่อ)
โปรแกรม สำหรับ Scan หา Address (ต่อ)
Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");
nDevices++;
}
else if (error==4) {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");
delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}

## Slide 18: ดาวน์โหลดโปรแกรมค้นหา Address I2C (ต่อ)
เมื่ออัปโหลดเรียบร้อยทำการเปิด Serial Monitor ขึ้นมา จะมีค่าของ address ใของจอ LCD ให้ทำการบันทึกค่านั้นไว้ เพื่อใช้ในโปรแกรมถัดไป
Address ที่ได้ของจอ LCD I2C

## Slide 19: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD
ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้จอ LCD แสดงข้อความ “KMUTNB 60th”
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 20: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (ต่อ)
โปรแกรม ควบคุมจอ LCD ให้แสดงผล “KMUTNB 60th”
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup(){
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("KMUTNB 60th");
}
void loop(){
}
Address I2C ที่ได้จากโปรแกรม Scan ก่อนหน้า
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์ผ่านจอ LCD

## Slide 21: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD
ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิและแสดงผลที่จอ LCD หน่วงเวลาการแสดงทุกๆ 3 วินาที
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 22: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (ต่อ)
โปรแกรม แสดงผลอุณหภูมิผ่านจอ LCD
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT_U.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(12,DHT22);
void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.backlight();
dht.begin();
}
void loop(){
lcd.clear();
sensors_event_t sensor;
dht.temperature ().getEvent(&sensor);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp Sensor");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(sensor.temperature);
delay(3000);
}

## Slide 23: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการแสดงผลของจอ LCD (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์ผ่านจอ LCD

## Slide 24: การส่งค่าอุณหภูมิไปยัง Widget Gauge
  แอปพลิเคชัน Blynk สามารถแสดงผลต่างๆ ได้ เพราะมี Widget โหมดแสดงผล (Displays) หัวข้อนี้เราจะใช้ Widget Gauge ในการแสดงผลค่าอุณหภูมิโดยหน้าตาจะมีดังภาพ

## Slide 25: ตั้งค่า Widget Gauge
  เปิดแอปพลิเคชัน Blynk และ Login จากนั้นเข้าที่โปรเจคที่สร้างไว้ และให้กด

## Slide 26: ตั้งค่า Widget Gauge (ต่อ)
  เลือก Widget Gauge

## Slide 27: ตั้งค่า Widget Gauge (ต่อ)
ตั้งชื่อ Widget
เลือกขาใช้งาน
หน่วยของค่า
  กดที่ Widget เพื่อตั้งค่า Widget Gauge

## Slide 28: ตั้งค่า Widget Gauge (ต่อ)
  เลือกขา Virtual >> PIN V0 (เลือกขาใช้งานอื่นๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จะเขียน)

## Slide 29: ตั้งค่า Widget Gauge (ต่อ)
  กำหนดค่าที่เป็นช่วงการแสดงของ Widget ในที่นี้จะกำหนดตั้งแต่ 0-100 เมือตั้งค่าเสร็จแล้วกดกลับ เสร็จการตั้งค่า

## Slide 30: เขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิผ่าน Widget Gauge
  ตัวอย่างที่ 4 ออกแบบการแสดงผลอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน Blynk หน่วงเวลา 1 วินาที
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 31: เขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิผ่าน Widget Gauge (ต่อ)
  โปรแกรม แสดงผลอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT_U.h>
const char* ssid = "IoT_Smart01";
const char* password = "12345678";
const char* token = "2e2d1e5e287288d6";
#define DHTPIN 12
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(12,DHT22);
void setup(){
Blynk.begin(token, ssid, password);
dht.begin();
}
void loop(){
Blynk.run();
sensors_event_t sensor;
dht.temperature ().getEvent(&sensor);
Blynk.virtualWrite(V0,sensor.temperature);
delay(1000);
}

## Slide 32: เขียนโปรแกรมแสดงค่าอุณหภูมิผ่าน Widget Gauge (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์แอปพลิเคชัน Blynk

## Slide 33: สรุป
การใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามแต่ จำเป็นจะต้องมีการแสดงผลเนื่องจาก หากเกิดปัญหาขึ้นจะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุด โดยการแสดงผลอาจจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์ แสดงผ่านจอ LCD หรือแบบออนไลน์แสดงบนแอปพลิเคชัน

## Slide 34: กิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิและความชื้น แสดงผ่านหน้าจอ LCD หน่วงเวลา 1 วินาที โดยให้เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง
โปรแกรม (Coding)
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <DHT_U.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(……, ……, ……);
#define DHTPIN .....
#define DHTTYPE .....
DHT_Unified dht(....,DHT22);
void setup(){
lcd.begin();
lcd.backlight();
.............();
}
void loop(){
lcd.clear();
sensors_event_t sensor;
dht.temperature ().getEvent(&sensor);
...................().getEvent(&sensor);
lcd.setCursor(....,....);
lcd.print("...............................");
lcd.setCursor(....,....);
lcd.print(..............................);
lcd.setCursor(....,....);
lcd.print(..............................);
delay(3000);
}

## Slide 35: กิจกรรม
2. ออกแบบ Dashboard โดยใช้ Widget Gauge แสดงค่าความชื้น และ Super Chart แสดงกราฟอุณหภูมิ โดยให้เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง

## Slide 36: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding)
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT_U.h>
const char* ssid = "..............";
const char* password = "...........";
const char* token = "..............................";
#define DHTPIN .....
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(...., DHT22);
void setup(){
Blynk.begin(token, ssid, password);
................();
}

## Slide 37: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) ต่อ
void loop(){
Blynk.run();
sensors_event_t .................;
dht.temperature().getEvent(&.................);
Blynk.virtualWrite(....., sensor.temperature);
delay(1000);
dht.humidity().getEvent(&.................);
Blynk.virtualWrite(....., sensor.relative_humidity);
delay(1000);
}

## Slide 38: เฉลยกิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิและความชื้น แสดงผ่านหน้าจอ LCD หน่วงเวลา 1 วินาที โดยให้เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง
โปรแกรม (Coding)

## Slide 39: กิจกรรม
2. ออกแบบ Dashboard โดยใช้ Widget Gauge แสดงค่าความชื้น และ Super Chart แสดงกราฟอุณหภูมิ โดยให้เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดทดลอง

## Slide 40: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding)

## Slide 41: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) ต่อ

## Slide 42: จบหัวเรื่องที่ 10