## Slide 1: หัวข้อที่ 2
เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เอาต์พุต
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2
ระบบของไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ประมวลผล
INPUT
OUTPUT
ใช้งานร่วมกัน

## Slide 3: หลอด LED คืออะไร
LED เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ จัดอยู่ในจำพวกไดโอดสามารถเปล่งแสง เมื่อถูกจ่ายไบอัสตรง

## Slide 4: LED บนชุดบอร์ดทดลอง
บนชุดบอร์ดทดลองมีการติดตั้งหลอด LED ไว้ 8 ดวง โดยแบ่งเป็น
Upper Monitor : 4 ดวง
Lower Monitor : 4 ดวง

## Slide 5: การต่อใช้งานหลอด LED ร่วมกับ NodeMCU
  ขณะไม่จ่ายไฟ
  Schematic ของหลอด LED
พอร์ตใช้งาน
  ขณะจ่ายไฟ
I
  หลอด LED ถูกเรียกตามลักษณะการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ แบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
Active High
การต่อวงจรหลอด LED ร่วมกับกราวด์ และให้ไมโครคอนโทรเลอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ
Active Low
การต่อวงจรหลอด LED ร่วมกับไฟเลี้ยงวงจร และให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่เป็นกราวด์
  หลอด LED บนชุดบอร์ดต่อในรูปแบบ Active HIGH ถ้าจ่ายไฟหลอดจะติด ดังภาพต่อไปนี้

## Slide 6: LED บนชุดบอร์ดทดลอง
  ทดลอง LED บนชุดบอร์ด
  ต่อวงจรตามภาพและสังเกตหลอด LED Lower Monitor 0
  เส้นเชื่อมดังกล่าวแสดงแทนการต่อสายจั้ม

## Slide 7: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED
  ตัวอย่างที่ 1 ให้ทำการต่อใช้งานหลอด LED ร่วมกับ NodeMCU โดยต่อใช้งานหลอด LED ในแถวของ Lower Monitor (0) เข้ากับขา D0 ของบอร์ด NodeMCU และเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED ให้ทำงานและหยุดทำงานสลับกัน (ติดและดับสลับกัน) วนซ้ำไปเรื่อยๆ หน่วงเวลา 0.5 วินาที
  ลักษณะการต่อวงจร

## Slide 8: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED
  ผังความคิด

## Slide 9: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED
  โปรแกรม ควบคุมหลอด LED ให้ทำงานและหยุดทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆ หน่วงเวลา 0.5 วินาที
void setup() {
pinMode(16,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(16,HIGH);
)
delay(500);
digitalWrite(16,LOW);
delay(500);
}
  เมื่อเขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดแล้วดูผลลัพธ์หลอด LED Lower Monitor 0

## Slide 10: Buzzer คืออะไร
  Buzzer เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทั่ว ๆ ไปในการผลิตเสียงโดยการใช้งาน Buzzer จะคล้ายกับหลอด LED เนื่องจาก Buzzer บนบอร์ดทดลองเป็นแบบ Active เมื่อจ่ายไฟหรือส่งสัญญาณ HIGH จะทำให้เกิดเสียงดัง
สัญลักษณ์
ลักษณะของ Buzzer

## Slide 11: Buzzer บนชุดบอร์ดทดลอง
  บนบอร์ดทดลองนี้จะเป็นแบบ Active คือสามารถให้เสียงได้ แต่ไม่สามารถสร้างเสียงแบบเมโลดี้เหมือน Buzzer แบบ Passive

## Slide 12: การต่อใช้งาน Buzzer ร่วมกับ NodeMCU
    Buzzer ที่เลือกใช้งานบนบอร์ดนี้เป็น Buzzer ชนิด Active ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า เพียงทำการจ่ายไฟให้ครบวงจร จะทำให้ Buzzer ส่งเสียงออกมา
    ขณะไม่จ่ายไฟ
    (ไม่มีเสียง)
    ขณะจ่ายไฟ
    (มีเสียง)

## Slide 13: เขียนโปรแกรมควบคุม Buzzer
  ตัวอย่างที่ 2 ให้ทำการต่อใช้งานหลอด LED ร่วมกับ NodeMCU โดยต่อใช้งาน Buzzer (Vcc) เข้ากับขา D0 ของบอร์ด NodeMCU และเขียนโปรแกรมควบคุม Buzzer ให้ทำงานและหยุดทำงานสลับกัน (ติดและดับสลับกัน) วนซ้ำไปเรื่อยๆ หน่วงเวลา 0.5 วินาที
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 14: เขียนโปรแกรมควบคุม Buzzer
  การเขียนโปรแกรมควบคุม Buzzer จะเหมือนกันกับโปรแกรมควบคุมหลอด LED เนื่องจากใช้การจ่ายไฟหรือส่งสัญญาณแบบเดียวกัน โดยลักษณะการต่อ Buzzer สามารถต่อได้ดังนี้
โปรแกรม ควบคุม Buzzer ให้ทำงานและหยุดทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆ หน่วงเวลา 0.5 วินาที
void setup() {
pinMode(16,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(16,HIGH);
)
delay(500);
digitalWrite(16,LOW);
delay(500);
}
  เมื่อเขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดแล้วดูผลลัพธ์ที่ Buzzer

## Slide 15: หลอด RGB LED คืออะไร
  หลอด RGB LED เป็นไดโอดเปล่งแสงอีกชนิดที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้หลายสีด้วยการผสมสีทางแสง 3 สี โดย LED RGB จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด โดยชุดบอร์ดทดลองใช้หลอด RGB ชนิด Common Cathode ดังนั้น ต้องจ่ายไฟให้ขา R G B

## Slide 16: การผสมสีของหลอด RGB LED
  การผสมสีทางแสงจะสามารถผสมได้โดยการจ่ายแรงดันให้ขา R G B ที่แตกต่างกันซึ่งการผสมสีทางแสงสามารถผสมกันได้ถึง 16,581,777,216 สี โดยแม่สีทางแสงและการผสมสีจะทำได้ดังภาพด้านล่าง
ผสมสีแดงและน้ำเงิน
ผสมสีน้ำเงินและเขียว
ผสมสีแดงและเขียว
ผสมทุกสี

## Slide 17: RGB LED บนชุดบอร์ดทดลอง
  บนบอร์ดทดลองมีหลอด LED RGB อยู่ในส่วนของ LED Monitor ซึ่งมีหลอด LED RGB ทั้งหมด 2 ดวง คือ RGB0 และ RGB1

## Slide 18: จ่ายแรงดันให้ LED RGB ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง
เมื่อต่อสายใช้งานตามภาพดังกล่าวทดสอบด้วยการปรับตัวต้านทานและดูผลลัพธ์ที่หลอด LED RGB จะเห็นว่า RGB LED จะสว่างตามการปรับตัวต้านทาน
ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องทำ
ความรู้จักกับสัญญาณ PWM กันก่อน

## Slide 19: PWM คืออะไร
PWM คือ การปรับเปลี่ยนความกว้างของลูกคลื่นในแต่ละคาบเวลา โดยถ้าลูกคลื่นในแต่ละคาบมีขนาดเป็นช่วงสั้น ๆ ก็จะทำให้แรงดันเฉลี่ยออกมามีค่าน้อย ถ้ามีช่วงยาวจะทำให้แรงดันเฉลี่ยมีค่ามาก
ค่าความกว้างของสัญญาณจะมีความยาวน้อยกว่า 1 คาบ โดยตัวกำหนดความกว้างของคลื่นในแต่ละคาบคือ Duty Cycle ซึ่งมีหน่วยเป็น % เช่น ถ้าคาบเวลา คือ 10ms มี Duty cycle 40% นั่นหมายความว่า Pulse Width = 10ms * 0.4 = 4ms

## Slide 20: ขาที่ใช้งาน PWM ของบอร์ด NodeMCU ESP8266
ขาที่ใช้งาน PWM ได้ จะมีสัญลักษณ์ “~” ตามภาพ แต่ GPIO6 ถึง GPIO11 ไม่นิยมใช้เนื่องจากเป็นขาที่ใช้เชื่อมชิปกับหน่วยความจำแฟลชถ้าใช้ขาดังกล่าวอาจทำให้โปรแกรมพังได้

## Slide 21: คำสั่งในการส่งค่าสัญญาณ PWM
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
analogWrite(ขาใช้งาน, Value);
0 – 1023 = ค่าสัญญาณขนาด 10 บิต ถ้าค่าสูงขึ้นกระแสจะเพิ่มขึ้น
ส่งค่า PWM

## Slide 22: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB0 เพื่อแสดงแสงสีส้ม
ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด RGB LED0 เพื่อแสดงแสงสีส้ม โดยต่อใช้งานหลอด RGB LED0 ที่ขา R G และ B ต่อเข้ากับ D1 D2 และ D3 ของบอร์ด NodeMCU ตามลำดับ
  ลักษณะการต่อวงจร

## Slide 23: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB0
  การเปลี่ยนสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word โดยการเปิดโปรแกรมและไปหน้า Home เข้าไปที่ Font Color จากนั้นคลิกที่ More Colors
    เมื่อเปิดเข้ามาแล้วจะได้หน้าต่าง Colors ให้คลิกโหมด Custom และเลือกสีที่ต้องการจะได้ตัวเลขออกมาในช่องแดง เขียว และน้ำเงิน จดบันทึกค่าที่ได้ (R = 246 G = 123 และ B = 22) แล้วคูณด้วย 4 ทั้งหมด เพื่อแปลงค่าจาก 8 บิต เป็น 10 บิต
ค่าสีที่ได้

## Slide 24: เขียนโปรแกรมควบคุมหลอด RGB0 LED
โปรแกรม ควบคุมหลอด RGB0 LED ให้แสดงสีส้ม
void setup() {
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(0,OUTPUT);
analogWrite(5,984);
analogWrite(4,492);
analogWrite(0,88);
}
void loop() {
}
  เมื่อเขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดแล้วดูผลลัพธ์หลอด
  RGB0

## Slide 25: สรุป
อุปกรณ์เอาต์พุตบนโลกนี้มีอยู่มากมาย แต่ที่นำมากล่าวถึงในหัวข้อที่ 2 นี้ นำมาเพื่อทำการทบทวนความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม โดยคำสั่งที่มักพบเจอในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุตอยู่บ่อยครั้งจะเป็นคำสั่ง digitalWrite( ) และ analogWrite( ) ซึ่งถือว่าเป็น 2 คำสั่งทางด้านเอาต์พุตที่เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต ซึ่งสามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปประยุกต์ใช้ในหัวข้อถัดๆ ไป หรือการใช้งานเพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ

## Slide 26: กิจกรรม
1. ให้เขียนอธิบายโปรแกรมต่อไปนี้ พร้อมทั้งนำไปเขียนโปรแกรมและต่อวงจรให้ถูกต้อง

## Slide 27: กิจกรรม
2. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB1 ให้แสดง แสงสีส้ม แสงสีม่วง และแสงสีเหลือง ตามลำดับ โดยหน่วงเวลาระหว่างแต่ละสี 0.5 วินาที วนซ้ำไปเรื่อยๆ
แผนผังความคิด

## Slide 28: เฉลยกิจกรรม
1. ให้เขียนอธิบายโปรแกรมต่อไปนี้ พร้อมทั้งนำไปเขียนโปรแกรมและต่อวงจรให้ถูกต้อง

## Slide 29: เฉลยกิจกรรม
2. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB1 ให้แสดง แสงสีส้ม แสงสีม่วง และแสงสีเหลือง ตามลำดับ โดยหน่วงเวลาระหว่างแต่ละสี 0.5 วินาที วนซ้ำไปเรื่อยๆ
แผนผังความคิด

## Slide 30: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม

## Slide 31: จบหัวเรื่องที่ 2