## Slide 1: หัวข้อที่ 3
เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์อินพุต
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2
ระบบของไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ประมวลผล
INPUT
OUTPUT
ใช้งานร่วมกัน

## Slide 3: สวิตช์คืออะไร
สวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สวิตช์จะทำหน้าที่ควบคุมการเกิดกระแสภายในวงจร โดยชุดบอร์ดทดลองมีสวิตซ์สำหรับใช้งาน 2 ชนิด ดังนี้
สวิตช์กดติดปล่อยดับ
ดิปสวิตช์
สวิตช์กดติดปล่อยดับ (Push button Switch) คือ สวิตช์ที่เวลาใช้งานต้องทำการกดสวิตช์ลงไป เพื่อทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ติดกัน (Close Circuit) และเมื่อปล่อยมือออกหรือไม่ทำการกดสวิตช์ต่อ หน้าสัมผัสที่ติดกันจะขาดจากกันทัน
ดิปสวิตช์ (DIP Switch) เป็นสวิตช์ขนาดเล็กใช้งานกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำการเลื่อนสวิตช์ในแต่ละแถวขึ้นไปที่คำว่า “ON” จะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ในแถวนั้นๆ ติดกันแต่เมื่อทำการเลื่อนกลับมาที่ตัวเลขของแต่ละแถว หน้าสัมผัสที่ติดกันจะขาดจากกันทันที

## Slide 4: สวิตช์กดติดปล่อยดับ
การใช้งาน
1
2
3
4
สวิตซ์กดติดปล่อยดับ
ขณะไม่กดสวิตซ์
ขณะกดสวิตซ์

## Slide 5: ดิปสวิตช์
การใช้งาน
1
2
3
4
5
6
7
8
ดิฟสวิตซ์
ลักษณะการเลื่อนสวิตซ์เพื่อเปิด-ปิด

## Slide 6: ชุดสวิตซ์บนชุดบอร์ดทดลอง
ชุดสวิตซ์บนบอร์ด
ชุดบอร์ดทดลองมีการต่อสวิตซ์ในรูปแบบ Pull – Up Resistor โดยการต่อสวิตซ์ใช้งานมีรูปแบบการต่อ 2 รูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนี้
Pull – Up Resistor
Pull – Down Resistor

## Slide 7: การต่อสวิตซ์แบบ Pull – Up Resistor
เมื่อไม่มีการกดสวิตช์จะมีกระแสไหลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าได้ลอจิก ‘1’
เมื่อมีการกดสวิตช์จะมีกระแสไหลลงกราวด์ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าได้ลอจิก ‘0’

## Slide 8: การต่อสวิตซ์แบบ Pull – Down Resistor
เมื่อไม่มีการกดสวิตซ์ทำให้ไม่มีกระแสไหลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าเป็นลอจิก ‘0’
เมื่อมีการกดสวิตซ์ทำให้เกิดกระแสไหลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าเป็นลอจิก ‘1’

## Slide 9: ทดสอบสวิตช์บนชุดบอร์ดทดลอง
ต่อวงจรดังภาพและทดลองกดสวิตช์เพื่อดูผลลัพธ์ผ่านหลอด LED จะพบว่าเมื่อต่อวงจรดังภาพหลอด LED จะติด เมื่อกดจะดับเพราะว่าชุดบอร์ดทดลองมีการต่อสวิตซ์แบบ Pull-Up Resistor

## Slide 10: Serial Monitor คืออะไร
Serial Monitor คือ เครื่องมือที่เอาไว้สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านพอร์ตอนุกรม

## Slide 11: คำสั่งสำหรับติดต่อกับ Serial Monitor
ความเร็วในการสื่อสาร
ถ้าตั้งไว้ที่ 9600 buad จะหมายความว่าใน 1 วินาที จะมีการส่งข้อมูลขนาด 9600 บิต
คำสั่ง Serial.begin(ความเร็วในการสื่อสาร);
คำสั่ง Serial.print(“ข้อความ”);
คำสั่ง Serial.print(ตัวแปร);
คำสั่ง Serial.read();
คำสั่ง Serial.available();
สื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม
ข้อความ
ข้อความภาษาอังกฤษ และ อักขระพิเศษ (ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้)
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
หน้าจอมอนิเตอร์ (เปิดได้ด้วยการกดไอคอน )

## Slide 12: คำสั่งสำหรับติดต่อกับ Serial Monitor (ต่อ)
การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Serial.print( ); Serial.read( ); และ Serial.available( );
num I คือ จำนวนตัวอักษรที่อ่าน
Count data คือ จำนวนตัวอักษรที่ยังไม่อ่าน
character คือ ตัวอักษรที่อ่าน

## Slide 13: การตัดสินใจหรือเงื่อนไข (Condition) คืออะไร
เงื่อนไขในการเขียนโปรแกรม เป็นการกำหนดเส้นทางการทำงานของโปรแกรมตามที่ต้องการ ทำให้สามารถกำหนดการทำงานได้จากผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบ หรือการคืนค่าของฟังก์ชัน โดยคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อสร้างเงื่อนไขมีดังนี้
คำสั่ง for
รูปแบบการใช้งาน :
for (เงื่อนไขเริ่มต้น; เงื่อนไขสุดท้าย; การกระทำของเงื่อนไข)
{
//ชุดคำสั่งที่ 1
}
คำสั่ง while
รูปแบบการใช้งาน :
while (เงื่อนไข)
{
//ชุดคำสั่งที่ 1
}
คำสั่ง if - else
รูปแบบการใช้งาน
if (เงื่อนไข)
{
//ชุดคำสั่งที่ 1
}
else
{
//ชุดคำสั่งที่ 2
}

## Slide 14: ตัวดำเนินการ
เงื่อนไขจำเป็นจะตัวใช้ตัวดำเนินการมาเกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือไม่จริง โดยลักษณะเครื่องหมายจะแสดงรายละเอียด ดังนี้
x == y //หมายถึงค่า x มีค่าเท่ากับค่า y
x != y //หมายถึงค่า x มีค่าไม่เท่ากับค่า y
x < y //หมายถึงค่า x มีค่าน้อยกว่าค่า y
x > y //หมายถึงค่า x มีค่ามากกว่าค่า y
x <= y //หมายถึงค่า x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่า y
x >= y //หมายถึงค่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า y

## Slide 15: เขียนโปรแกรมรับค่าสวิตช์
  ลักษณะการต่อวงจร
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าสวิตช์ ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้รับค่าสวิตช์ Push Button (0) และแสดงคำว่า “Hello world” ที่ Serial Monitor เมื่อทำการกดสวิตช์ แต่เมื่อไม่มีการกดสวิตช์ให้แสดงคำว่า “Good bye” หน่วงเวลาในการรับค่าสวิตช์ 0.2 วินาที และทำวนซ้ำไปเรื่อยๆ

## Slide 16: เขียนโปรแกรมรับค่าสวิตช์ (ต่อ)
  เขียนโปรแกรมรับค่าสวิตซ์คอมไพล์ลงบอร์ด และทดลองผลของโปรแกรมโดยดูผ่าน Serial Monitor เมื่อมีการกดสวิตซ์และปล่อยสวิตซ์
  โปรแกรม รับค่าสวิตช์และแสดงผลบน Serial Monitor ตามเงื่อนไขของโจทย์
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(5,INPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(5) == LOW) {
Serial.println(“Hello World”);
}
else {
Serial.print(“Good bye\n”);
}
delay(200);
}
ไม่กดสวิตช์
กดสวิตช์

## Slide 17: ตัวแปรคืออะไร
  ตัวแปร เปรียบเสมือนตัวแทนที่ใช้ในการกำหนดค่า อาจจะเป็นตัวอักษรหรือชื่อที่สร้างขึ้น หากจะให้กล่าวๆเข้าใจแบบง่าย ให้มองถึงการใช้ตัวแปรในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ การกำหนดตัวแปรมีข้อปฏิบัติที่สำคัญ คือ
1.ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย “_” (Underscore) เท่านั้น
2. ภายในชื่อสามารถใช้ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือเครื่องหมาย “_” ได้
3. ภายในชื่อห้ามเว้นช่องว่าง หรือใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจากข้อ 2
4. ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกัน
5. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน (Reserved Word)
auto | break | case | char | const | continue | default
do | double | else | enum | extern | far | float
goto | if | int | long | register | return | short
signed | sizeof | static | struct | switch | typedef | union
unsigned | void | volatile | while |  |  | 

## Slide 18: ตัวแปร
การกำหนดตัวแปรจะแบ่งตามประเภทข้อมูล โดยจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ ตัวอักษร เลขจำนวนเต็ม เลขทศนิยม และ เก็บค่าสองค่า โดยประเภทของตัวแปรที่ใช้หลัก ๆ มีดังนี้
ชนิดข้อมูล | ขนาด | ค่า (จำนวน)
char | 1 byte | -128 ถึง 122 (ASCII)
byte | 1 byte | 0 ถึง 255
int | 2 byte | -32,768 ถึง 32,767
long | 8 byte | 2,147,483,647 ถึง -2,147,483,648
float | 4 byte | 3.4028235 x ถึง -3.4028235 x
ชนิดข้อมูล | ขนาด | ค่า (จำนวน)
char | 1 byte | -128 ถึง 122 (ASCII)
byte | 1 byte | 0 ถึง 255
int | 2 byte | -32,768 ถึง 32,767
long | 8 byte | 2,147,483,647 ถึง -2,147,483,648
float | 4 byte | 
int Num2 = 3;
int 1num = 3;
char font = ‘1’;
byte num = 128;
char font = 1;
byte num = 256;
ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปรและกำหนดค่าของตัวแปร

## Slide 19: อาร์เรย์คืออะไร
อาร์เรย์เป็นชุดของตัวแปรที่มีการเรียกใช้ที่มีจำนวนค่าต่างกัน ในอาร์เรย์อาจจะเรียกชื่อของอาร์เรย์และจำนวนของเลขดัชนีอันดับ
รูปแบบการใช้งาน
int myArray[] = [10,20,30];
ตำแหน่ง | 0 | 1 | 2
ค่าที่เก็บ | 10 | 20 | 30
สรุป
int myArray[0] = 10;
int myArray[1] = 20;
int myArray[2] = 30;

## Slide 20: การใช้งานอาร์เรย์
  โปรแกรมเก็บข้อมูลในรูปแบบของอาร์เรย์ในการแสดงผล LED คอมไพล์ลงบอร์ดสังเกตแสงสว่างจากหลอด LED

## Slide 21: การประกาศตัวแปรค่าคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การประกาศตัวแปรโดยใช้ #define เป็นการประกาศเพื่อไม่ให้ค่าที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง นิยมใช้ในการประกาศขาที่ใช้งานและค่าคงที่
การใช้งาน
#define ตัวแปร ค่าคงที่
ตัวอย่าง
#define D0 16 //เก็บค่า 16 ไว้ที่ตัวแปร D0

## Slide 22: เขียนโปรแกรมรับค่า DIP Switch แสดงผล LED
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง
ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าสวิตช์ ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้รับค่าสวิตช์ DIP Button (0) และควบคุมหลอด LED ในแถว Lower Monitor (0) ให้ทำงาน เมื่อทำการเลื่อนสวิตช์ปิดวงจร (ON) หรืออ่านค่าสวิตช์ได้ LOW (0) แต่เมื่อเลื่อนสวิตช์เปิดวงจร (OFF) หรืออ่านค่าสวิตช์ได้ HIGH (1) ให้หลอด LED หยุดทำงาน

## Slide 23: เขียนโปรแกรมรับค่า DIP Switch แสดงผล LED (ต่อ)
โปรแกรม รับค่าสวิตช์และควบคุมหลอด LED ตามเงื่อนไขของโจทย์
int i=0;
#define D0 16
#define D4 2
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(D0,INPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
}
void loop(){
i = digitalRead(D0); if(i==LOW){
digitalWrite(D4,HIGH);
}
else{
digitalWrite(D4,LOW);
}
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองเลื่อน DIP Switch และดูผลผ่านหลอด LED

## Slide 24: Potentiometer คืออะไร
  Potentiometer (POT) เป็นตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าความต้านทานได้ โดยการใช้แกนหมุนหรือเลื่อนแกน

## Slide 25: Potentiometer บนชุดบอร์ดทดลอง
  บนชุดบอร์ดทดลองมี Potentiometer 2 ตัว อยู่ในตำแหน่งล่างซ้าย

## Slide 26: การใช้งาน Potentiometer ร่วมกับ NodeMCU
  การใช้งาน POT เพื่อใช้สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือใช้สำหรับปรับสัญญาณต่างๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะเหมือนกับวงจรแบ่งแรงดัน
จุดต่อขั้วที่ 1 และ 3 จะถูกแบ่งค่าความต้านทานออกเป็น กับ ด้วยหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ของขั้วต่อที่ 2 ค่าแรงดันจะถูกเปลี่ยนไปตามค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้

## Slide 27: การเขียนโปรแกรมรับค่า Potentiometer แสดงผลผ่าน Serial Monitor
ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Potentiometer ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง เพื่อทำการอ่านค่าที่สามารถรับได้จาก Potentiometer (Vr0) และแสดงผ่าน Serial Monitor
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 28: การเขียนโปรแกรมรับค่า Potentiometer แสดงผลผ่าน Serial Monitor (ต่อ)
เขียนโปรแกรมเสร็จหมุนโวลุ่มแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของค่าผ่าน Serial Monitor ค่าที่ได้ออกมาเป็นค่าดิจิตอลขนาด 10 บิต คือ 0-1023
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(A0,INPUT);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
delay(500);
}
โปรแกรม อ่านค่าอนาล็อกและแสดงผ่าน Serial Monitor

## Slide 29: Infrared Sensor คืออะไร
  Infrared Sensor (TCRT5000) เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นเมื่อวัตถุสะท้อนแสงเข้ามาก็จะมีการอ่านค่า โดยเซนเซอร์ตัวนี้มีลักษณะการต่อใช้งานดังภาพ

## Slide 30: Infrared Sensor บนชุดบอร์ดทดลอง
  บนชุดบอร์ดทดลองมีเซนเซอร์ Infrared ทั้งหมด 3 ตัว คือ เซนเซอร์ตรวจจับเส้น เซนเซอร์ส่งสัญญาณอินฟราเรด และเซ็นเซอร์รับสัญญาณอินฟราเรด

## Slide 31: การเขียนโปรแกรมรับค่า TCRT5000 แสดงผลผ่าน Serial Monitor
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง
เซนเซอร์ที่ต่อเข้าชุดบอร์ดทดลอง
ตัวอย่างที่ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง เพื่อทำการอ่านค่าที่สามารถรับได้จากเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นและแสดงผ่าน Serial Monitor

## Slide 32: การเขียนโปรแกรมรับค่า TCRT5000 แสดงผลผ่าน Serial Monitor
เขียนโปรแกรมรับค่าเซนเซอร์ตรวจจับเส้นโดยดูค่าผ่านกระดาษขาวดำโดยให้เซนเซอร์อยู่ห่างจากวัตถุ 3 มิลลิเมตร และดูผลผ่าน Serial Monitor
โปรแกรม อ่านค่าอนาล็อกและแสดงผ่าน Serial Monitor
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(A0,INPUT);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
delay(500);
}

## Slide 33: Matrix Switch คืออะไร
  Matrix Switch หรือแป้นเลข นิยมนำมาเป็นตัวป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขในงานไมโครคอนโทรเลอร์ เนื่องจากทำให้ใช้พอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์น้อยลง แต่ยังสามารถรับข้อมูลได้เช่นเดิม จากภาพด้านล่างจะเห็นว่ามีสวิตซ์ 16 ตัว แต่ใช้สายจำนวนเพียง 8 เส้น

## Slide 34: Matrix Switch บนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 35: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่
  การเขียนโปรแกรมให้กับ Matrix Switch จำเป็นต้องใช้ไลบลารี่สำเร็จรูปเพื่อให้สามารถใช้งานสวิตซ์ขนาด 4*3 ได้จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายของไลบรารี่
ไลบรารี่ คืออะไร
ชุดโค้ดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้พัฒนาทำการเขียนเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมสามารถนำมาใช้ประกอบการเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนในการศึกษาอุปกรณ์นั้นๆ

## Slide 36: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Matrix Switch
#include <file>
  คำสั่งสำหรับเปิดไลบรารี่
file ให้ใส่ชื่อของไลบราลี่ที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Users\ชื่อผู้ใช้งาน\Documents\Arduino\libraries
หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งาน แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน
รูปแบบการใช้งาน
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
จะเห็นว่าภายในโฟลเดอร์มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า LiquidCrystak_I2C อยู่ส่วน .h คือ header file ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์

## Slide 37: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Matrix Switch
  วิธีการติดตั้ง Library ของ Matrix Switch
ดาวน์โหลด Library : https://github.com/Chris--A/Keypad
1) กดที่ Clone or download
2) กดที่ Download ZIP

## Slide 38: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Matrix Switch
แตกไฟล์ ZIP และนำโฟลเดอร์ Keypad-master ที่แตกไฟล์ไว้ ไปวางที่ไดร์ C:\Users\ชื่อคอมพิวเตอร์\Documents
\Arduino\libraries
หมายเหตุ : กรณีที่โฟลเดอร์มีคำว่า –master ไม่ต้องนำ –master มาประกาศเรียกใช้งานจากภาพถ้าจะประกาศใช้งาน Keypad จะต้องประกาศ #include <Keypad.h>

## Slide 39: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ Matrix Switch
คำสั่งในการทำงานเบื้องต้น
#include <Keypad.h> //เปิดใช้งานไลบรารี่ Keypad
Keypad ตั้งชื่อไว้เรียกใช้งานคำสั่ง = Keypad(makeKeymap(ตัวอักษร), ขาใช้งานแถว, ขาใช้งานหลัก, , จำนวนแถว, จำนวนหลัก); //คำสั่งในการจัดการกำหนดขาการใช้งานและเก็บค่าตัวอักษร
ตัวอักษร
char hexakey[ROWS][COLS] = {{‘1’, ‘2’, ‘3’},
{‘4’, ‘5’, ‘6’}, {‘7’, ‘8’, ‘9’},
{‘*’, ‘0’, ‘#’}};
หมายเหตุ : ตัวอักษรถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปรในรูปแบบของ อาร์เรย์ 2 มิติ
อาร์เรย์ 2 มิติ คืออะไรกันนะ

## Slide 40: อาร์เรย์ 2 มิติ
เป็นรูปแบบอาร์เรย์ที่มีการเก็บข้อมูลแบบแนวแถวและหลัก
ตัวอย่าง
char font [2] [2] = {{‘1’, ‘2’},
{‘3’, ‘4’}};
แถว
หลัก
แถว 1
แถว 2
หลัก 1
หลัก 2
ดัชนี | หลักที่ 1 [0] | หลักที่ 2 [1]
แถวที่ 1 [0] | 1 | 2
แถวที่ 2 [1] | 3 | 4
สรุป
char font [0] [0] = 1
char font [0] [1] = 2
char font [1] [0] = 3
char font [1] [1] = 4

## Slide 41: เขียนโปรแกรมรับค่า Matrix Switch แสดงผลผ่านหน้าจอ Serial Monitor
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง
ตัวอย่างที่ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Matrix Switch ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง เพื่อทำการอ่านค่าที่สามารถรับได้จาก Matrix Switch และแสดงผ่าน Serial Monitor ตามตำแหน่งของสวิตช์ตัวนั้นๆ

## Slide 42: เขียนโปรแกรมรับค่า Matrix Switch แสดงผลผ่านหน้าจอ Serial Monitor (ต่อ)
โปรแกรม รับค่าจาก Matrix Switch และแสดงผลผ่าน Serial Monitor
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
Char hexakey[ROWS][COLS]={{'1','2','3’},
{'4','5','6',},
{'7','8','9',},
{'*','0','#',}};
byte rowPins[ROWS] = {0, 2, 14, 12};
byte colPins[COLS] = {16, 5, 4};
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap
(hexakey), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
char customKey = customKeypad.getKey();
if(customKey) {
Serial.println(customKey);
}
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองกด Matrix Switch
สังเกตผลลัพธ์ผ่าน Serial Monitor

## Slide 43: Load Cell คืออะไร
Load Cell คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดน้ำหนักของวุตถุ แรงกระทำทางกล หรือปริมาณของโหลดที่ต้องการทราบค่า
หลักการทำงาน
  จากภาพในจุดที่ Strain Gauge ได้รับแรงกด จะทำให้ Strain Gauge หดตัวเข้าหากัน และในจุดที่ได้รับแรงดึง จะทำให้ Strain Gauge ถูกยืดออก จึงทำให้ค่าความต้านทานของ Strain Gauge เปลี่ยนแปลงไป

## Slide 44: Load Cell บนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 45: การต่อใช้งาน Load Cell ร่วมกับ NodeMCU
เซนเซอร์วัดค่าน้ำหนักต่อเข้าชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 46: วิธีการติดตั้งและใช้งาน Library ของ Load Cell
• ดาวน์โหลด Library : https://github.com/bogde/HX711
• แตกไฟล์และนำโฟลเดอร์ HX711-master ที่แตกไฟล์ไว้ไปวางที่ไดร์
C:\Users\ชื่อของผู้ใช้งาน\Documents\Arduino\libraries

## Slide 47: วิธีการติดตั้งและใช้งาน Library ของ Load Cell (ต่อ)
คำสั่งการทำงานเบื้องต้น
#include "HX711.h" //เปิดใช้งานไลบรารี่ Hx711
HX711 ตั้งชื่อไว้เรียกใช้งานคำสั่ง (ขารับสัญญาณ (Data),ขาส่งสัญญาณ (SCK));
ชื่อ.tare(); //เป็นคำสั่งเอาไว้เซ็ต 0 ให้กับโปรแกรม
ชื่อ.set_scale(ค่าที่นำมา Calibrate);
//ค่าที่นำมาจะต้องติดลบเนื่องจากเมื่อ Load cell รับน้ำหนักมากขึ้นค่าที่ออกมาจะลดลงจนติดลบ
ชื่อ.get_units(); //นำค่าที่นำไป Calibrate แปลงเป็นหน่วย Kilogram

## Slide 48: เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง
ตัวอย่างที่ 6 ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง เพื่อทำการ Calibrate และแสดงผ่าน Serial Monitor

## Slide 49: เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell (ต่อ)
การจะใช้งาน Load Cell นั้น จะต้องทำการ Calibrate โดยการที่จะ Calibrate จะต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐาน คือ ตุ้มน้ำหนัก แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์มาตรฐานสามารถนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมา Calibrate เพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงได้ ในที่นี้จะใช้ขวดน้ำ 1.5 ลิตรในการ Calibrate
น้ำหนักประมาณ 1.54 - 1.56 กิโลกรัม

## Slide 50: เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell (ต่อ)
โปรแกรม Calibrate Load Cell และแสดงผลผ่าน Serial Monitor
#include "HX711"
float Calibration = -147000;
HX711 loadcell(0,4);
void setup() {
Serial.begin(9600);
loadcell.tare();
}
void loop() {
loadcell.set_scale(Calibration);
Serial.print(loadcell.get_units(), 2);
Serial.println(" kg");
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองชั่งขวดน้ำ เพื่อ Calibrate ดูผลลัพธ์ผ่าน Serial Monitor

## Slide 51: สรุป
จากอุปกรณ์อินพุตที่นำมายกตัวอย่างเพื่อให้ทำการทบทวนทั้งคำสั่งในการรับค่าของอุปกรณ์ การใช้งานไขต่างๆ การใช้ตัวดำเนินการร่วมกับเงื่อนไข การใช้ตัวแปร รวมไปถึงการติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ ซึ่งถือได้ว่าเนื้อหาที่ให้ไปค่อนข้างจะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าทางด้านอินพุต การจะนำไปใช้นั้น ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความต้องการของงานที่จะนำไปใช้ การนำไปใช้ควรจะเลือกให้เหมาะสมและทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด

## Slide 52: กิจกรรม
1.ถ้าต่อวงจรดังภาพด้านล่างจะเป็นการต่อในรูปแบบ Active High หรือ Active Low

## Slide 53: กิจกรรม
2. ให้เขียนโปรแกรมรับค่าสวิตช์ทั้ง DIP Switch (0) และ Push Button (2) และควบคุมหลอด LED โดยให้ DIP Switch ควบคุมการทำงานของหลอด LED ในแถว Upper Monitor (2) และ Push Button ควบคุมการทำงานของหลอด LED ในแถว Lower Monitor (2) ซึ่งมีเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมดังนี้
• หากอ่านค่าสวิตช์ได้ LOW (0) ให้หลอด LED ทำงาน
• หากอ่านค่าสวิตช์ได้ HIGH (1) ให้หลอด LED หยุดทำงาน
• หน่วงเวลาการวนรอบ 0.5 วินาที

## Slide 54: กิจกรรม
แผนผังความคิด

## Slide 55: กิจกรรม
3. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Potentiometer และควบคุมความสว่างของหลอด LED ในแถว Upper Monitor (3) ให้แปรผัน (เพิ่มหรือลดความสว่าง) ตามค่าที่อ่านได้จาก Potentiometer (Vr0)

## Slide 56: กิจกรรม
4. ให้เขียนโปรแกรมรับค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น และควบคุม Buzzer เมื่อตรวจพบสีขาวให้ Buzzer ดัง เป็นระยะ หน่วงเวลา 0.2 วินาที แต่เมื่อตรวจพบสีดำให้ Buzzer ดับ
ค่าที่ใช้แบ่งระหว่างช่วงสีขาวและสีดำ..................................

## Slide 57: กิจกรรม
5. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Matrix Switch และแสดงผลผ่าน Serial Monitor โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ให้ทำการแทนตัวอักษรไปยังแป้นเลขดังนี้
I O T
F U N
2 0 1
9 # #
• ใช้โปรแกรมต่อไปนี้อัปโหลดลงบอร์ด NodeMCU โดยเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์และต่อใช้งานให้ถูกต้อง

## Slide 58: กิจกรรม

## Slide 59: กิจกรรม
6. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell ที่ใช้ชั่งน้ำหนักชั่งโทรศัพท์มือถือของหรือชั่งสิ่งของใกล้ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และบันทึกค่าน้ำหนักที่สามารถชั่งได้
โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ที่ใช้ชั่ง
(วาดรูปอุปกรณ์ที่นำมาชั่ง)
โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ที่ชั่ง มีน้ำหนัก........................................................

## Slide 60: กิจกรรม
• ให้กดสวิตช์ จากตัวที่ 1 ถึง 12 และบันทึกข้อความที่ปรากฏบน Serial Monitor

## Slide 61: เฉลยกิจกรรม
1.ถ้าต่อวงจรดังภาพด้านล่างจะเป็นการต่อในรูปแบบ Active High หรือ Active Low
Active …………………
HIGH

## Slide 62: เฉลยกิจกรรม
2. ให้เขียนโปรแกรมรับค่าสวิตช์ทั้ง DIP Switch (0) และ Push Button (2) และควบคุมหลอด LED โดยให้ DIP Switch ควบคุมการทำงานของหลอด LED ในแถว Upper Monitor (2) และ Push Button ควบคุมการทำงานของหลอด LED ในแถว Lower Monitor (2) ซึ่งมีเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมดังนี้
• หากอ่านค่าสวิตช์ได้ LOW (0) ให้หลอด LED ทำงาน
• หากอ่านค่าสวิตช์ได้ HIGH (1) ให้หลอด LED หยุดทำงาน
• หน่วงเวลาการวนรอบ 0.5 วินาที

## Slide 63: เฉลยกิจกรรม
แผนผังความคิด

## Slide 64: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม

## Slide 65: เฉลยกิจกรรม
3. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Potentiometer และควบคุมความสว่างของหลอด LED ในแถว Upper Monitor (3) ให้แปรผัน (เพิ่มหรือลดความสว่าง) ตามค่าที่อ่านได้จาก Potentiometer (Vr0)

## Slide 66: เฉลยกิจกรรม
4. ให้เขียนโปรแกรมรับค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้น และควบคุม Buzzer เมื่อตรวจพบสีขาวให้ Buzzer ดัง เป็นระยะ หน่วงเวลา 0.2 วินาที แต่เมื่อตรวจพบสีดำให้ Buzzer ดับ
ค่าที่ใช้แบ่งระหว่างช่วงสีขาวและสีดำ..................................
512

## Slide 67: เฉลยกิจกรรม
5. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Matrix Switch และแสดงผลผ่าน Serial Monitor โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• ให้ทำการแทนตัวอักษรไปยังแป้นเลขดังนี้
I O T
F U N
2 0 1
9 # #
• ใช้โปรแกรมต่อไปนี้อัปโหลดลงบอร์ด NodeMCU โดยเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์และต่อใช้งานให้ถูกต้อง

## Slide 68: เฉลยกิจกรรม

## Slide 69: เฉลยกิจกรรม
• ให้กดสวิตช์ จากตัวที่ 1 ถึง 12 และบันทึกข้อความที่ปรากฏบน Serial Monitor

## Slide 70: กิจกรรม
6. ให้เขียนโปรแกรมรับค่า Load Cell ที่ใช้ชั่งน้ำหนักชั่งโทรศัพท์มือถือของหรือชั่งสิ่งของใกล้ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และบันทึกค่าน้ำหนักที่สามารถชั่งได้
โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ที่ใช้ชั่ง
โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ที่ชั่ง มีน้ำหนัก........................................................
0.17 kg

## Slide 71: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding)

## Slide 72: จบหัวเรื่องที่ 3