## Slide 1: หัวข้อที่ 4
เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Blynk ร่วมกับ NodeMCU
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2: การใช้งาน WiFi
NodeMCU ESP8266 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถเหมิอนไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อ WiFi ที่เป็นลักษณะเด่นของบอร์ดโดยบอร์ด ESP8266 สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ซึ่งมีอยู่ 3 โหมด คือ
1. โหมด AP
2. โหมด STA
3. โหมด AP + STA

## Slide 3: โหมด WiFi ของ NodeMCU ESP8266
โหมด AP (Access Point)
เป็นโหมดที่จะใช้ ESP8266 เป็นตัวปล่อยสัญญาณ WiFi ออกไป เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อด้วย ทั้งนี้ ESP8266 จะรองรับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อด้วยเพียง 1 ตัว
โหมด STA (Station)
เป็นโหมดที่จะใช้ ESP8266 ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอื่น ๆ โหมดนี้นิยมใช้กับงานที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือมีการสื่อสารกับอุปกรณ์หลาย ๆ ในวงแลน
โหมด AP+STA
เป็นโหมดที่จะให้โมดูล WiFi ภายใน ESP8266 ทำงานทั้ง 2 โหมด นั่นคือ AP และ STA ร่วมกัน ข้อดีของการใช้โหมดนี้คืออุปกรณ์ภายนอกสามารถเชื่อมต่อเข้ามาที่ ESP8266 ได้ และ ESP8266 สามารถไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้

## Slide 4: การสื่อสารในโหมด Access point
ในโหมด Access Point จะมีการสื่อสารพื้นฐาน จะใช้โปรโตคอลอยู่ 2 ตัว ดังนี้
1. TCP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการเรียกหน้าเว็บไซต์ โปรโตคอลนี้เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว จะมีการรอการยืนยันการได้รับข้อมูลจากเครื่องปลายทาง จึงจะเริ่มส่งข้อมูลต่อไป ข้อดีของโปรโตคอลนี้คือ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
2. UDP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real time) ที่ไม่ต้องการความถูกต้องของข้อมูลมากนัก

## Slide 5: พารามิเตอร์และคำสั่ง WiFi
พารามิเตอร์ : ssid ตามด้วยชื่อเครือข่าย WiFi ที่ต้องการเชื่อมต่อ (User ของ WiFi)
password รหัสผ่านในกรณีเครือข่ายนั้นเข้ารหัส WPA (Password ของ WiFi)
สถานะของ WiFi : WiFi.status เป็นฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อเครือข่าย WiFi
WL_CONNECTED เชื่อมต่อสำเร็จ
WL_NO_SHIELD ไม่พบ WIFI Shield
WL_IDLE_STATUS บอร์ดทำงานแต่ยังม่ได้เชื่อมต่อ WiFi เป็นสถานะชั่วคราวขณะพยายามเชื่อมต่อ
WL_NOSSID_AVAIL ไม่มี SSID ใดๆ ไม่มี SSID ใด ไม่มี SSID ใดให้เชื่อมต่อ
WL_SCAN_COMPLETED การสำรวจเครือข่ายเสร็จสิ้น
WL_CONNECT_FAILED การเชื่อมต่อล้มเหลว
WL_CONNECTION_LOST การเชื่อมต่อขาดหาย
WL_DISCONNECTED ยกเลิกการเชื่อมต่อ

## Slide 6: เขียนโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อ WiFi และขอที่อยู่ของ IP Address
การขอที่อยู่ของ IP Address ที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย และอุปกรณ์ในเครือข่ายนั้นๆ จะมีเลข IP ไม่ซ้ำกัน โดยมีมาตรฐาน ดังนี้
IPv4 จะประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุด และแบ่งออกเป็น 5 คลาส คือ A B C D และ E โดยตัวอย่าง IP address ของมาตรฐานนี้ คือ 192.168.1.1
IPv6 เป็นการปฏิรูปกลุ่มของการปรับปรุง IPv4 โดบเปลี่ยนจาก 32 บิต เป็น 128 บิต
คำสั่งขอ IP Address
WiFi.localIP();
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อ WiFi และขอที่อยู่ของ IP หรือ IP Address ของ NodeMCU ที่ทำการอัปโหลดโปรแกรม และแสดงผลผ่าน Serial Monitor

## Slide 7: เขียนโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อ WiFi และขอที่อยู่ของ IP Address (ต่อ)
โปรแกรม ขอที่อยู่ IP Address และแสดงผ่าน Serial Monitor
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "IoT_Smart01";
const char* password = "12345678";
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Starting...");
WiFi.begin(ssid,password);
while(WiFi.status() !=WL_CONNECTED){
delay(250);
Serial.print(".");
}
Serial.println("WiFi Connected");
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop(){
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดดูที่หน้าจอ Monitor และดูผลลัพธ์ IP Address ถ้าไม่ขึ้นให้กด RST ที่บอร์ด NodeMCU
ลูปนี้เป็นลูปคอยตรวจเช็คการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง while คอยตรวจสอบเงื่อนไข

## Slide 8: คำสั่งวนรอบตามเงื่อนไข
คำสั่งวนรอบเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
while (เงื่อนไขที่เป็นจริง) {
คำสั่งที่ 1 ;
}
ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง
while(WiFi.status() !=WL_CONNECTED){
delay(250);
Serial.print(".");
}
คำสั่งของ WiFi
WiFi.Status = เป็นการเช็คสถานการณ์เชื่อมต่อ
WL_CONNECTED = เชื่อมต่อสำเร็จ
เมื่อนำมาอยู่ในเงื่อนไขแล้ว
(WiFi.status() != WL_CONNECTED) จะหมายถึง
เช็คการเชื่อมต่อถ้าไม่มีการเชื่อมต่อให้เข้าไปทำงานในลูป While คือพิมพ์ . ทุก ๆ 0.25 วินาที จนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จหรือเงื่อนไขเป็นเท็จ

## Slide 9: Blynk คืออะไร
Blynk คือ แอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับงาน IoT มีความน่าสนใจคือการใช้งานที่ง่าย ไม่ต้องเขียนแอปพลิเคชันเอง สามารถใช้งานได้อย่าง Real time และเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับ Internet ก็สามารถรับส่งค่าผ่าน Cloud Platform ได้

## Slide 10: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
ติดตั้งแอปพลิเคชัน Blynk สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android โดย search คำว่า blynk ทำการติดตั้ง
blynk

## Slide 11: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา
หากยังไม่มี Account สามารถสร้างได้จาก 2 วิธี คือ
กดที่ Log In With Facebook ระบบจะดำเนินการ Login โดยใช้ Account Facebook ของผู้ใช้งาน
กดที่ Create New Account ระบบจะให้ผู้ใช้งาน
สร้างบัญชีด้วยตนเอง
1)
2)

## Slide 12: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
ทำการใส่ Email และ Password ของ Account ที่จะนำมาสร้าง Account ให้ถูกต้อง ถ้าต้องการ Setting Server ปลายทางโดยไม่ใช้ Blynk Server เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสามารถกด ด้านล่างของหน้าจอได้จะปรากฏหน้า Server Setting

## Slide 13: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
เมื่อทำการ Login เข้าใช้งาน จะพบหน้า Blynk ซึ่งมีฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน 3 ส่วน คือ New Project, My App และCommunity แต่จะให้ผู้ใช้งานเลือกฟังก์ชัน New Project

## Slide 14: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
สร้างชื่อโปรเจค เลือกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เลือกสีธีมที่จะใช้งาน และกดสร้าง
ชื่อโปรเจค
เลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์
สร้าง
สีธีม
ธีม Light
ธีม Dark

## Slide 15: ลำดับขั้นตอนการติดตั้งและสร้างโปรเจค
เมื่อกดปุ่มสร้างโปรเจค โปรแกรมจะทำการส่ง Token ไปยัง Email ของผู้ใช้งานเสร็จสิ้นการสร้างโปรเจค (เก็บ Token เอาไว้ใช้ในเรื่องถัดไป)

## Slide 16: การติดตั้ง Library ของ Blynk
เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ : https://github.com/blynkkk/blynk-library
เลื่อนลงมาที่ Download ให้เลือก Blynk Arduino Library
กดตรงนี้

## Slide 17: การติดตั้ง Library ของ Blynk (ต่อ)
จะปรากฏหน้าให้เลือกไฟล์ ให้เลือกที่ Blynk_Release_v0.5.4.zip
กดตรงนี้

## Slide 18: การติดตั้ง Library ของ Blynk (ต่อ)
ไฟล์ที่ดาวน์โหลด จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้โดยปกติจะอยู่โฟลเดอร์ C:\Users\ชิ่อผู้ใช้งาน\Downloads
ให้ทำการแตกไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลด

## Slide 19: การติดตั้ง Library ของ Blynk (ต่อ)
คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Copy โฟลเดอร์ libraries และ tool
นำไฟล์ที่ copy ไปวางที่ Documents > Arduino (ถ้าขึ้นแจ้งเตือนให้กด Replace files in the destination)

## Slide 20: คำสั่งการทำงานเบื้องต้นของ Blynk
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
Blynk.begin(“Token”, “User WiFi”, “Password WiFi”);
WiFiBlynk.virtualWrite(ขา virtual, ค่าที่ต้องการส่งกลับให้ Blynk);
Token
จะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรผสมตัวเลขจะได้มาผ่านอีเมล์แอดเดรสหลังจากสร้าง Project ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
User WiFi
ไอดีของ WiFi หรือ Hotspot
Password WiFi
รหัสของ WiFi หรือ Hotspot ที่เชื่อมต่ออยู่
ขา Visual
เป็นขาใช้งานที่จะกำหนดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ไว้สำหรับเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino IDE
ค่าที่ต้องการส่งกลับให้ Blynk
เป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นค่าที่ได้มาจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
ส่งไปแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน

## Slide 21: เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับแอปพลิเคชัน Blynk
โปรแกรม เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น Blynk
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
const char* ssid = "IoT_Smart01";
const char* password = "12345678";
const char* token = "2e2d1e5e28794dafad38ec5dcca288d6";
void setup(){
Blynk.begin(token, ssid, password);
}
void loop(){
Blynk.run();
}
Token ใช้เป็น Token ที่ได้มาในช่วงของการสร้างโปรเจคบนแอปพลิเคชัน Blynk
ไอดี WiFi
พาสเวิร์ด WiFi
ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับแอปพลิเคชัน Blynk

## Slide 22: เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับแอปพลิเคชัน Blynk (ต่อ)
เมื่อเขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดแล้วดูผลลัพธ์ผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน Blynk โดยเข้าไปที่โปรเจคแล้วกดที่ปุ่ม ด้านขวาบนของแอปพลิเคชันจากนั้นกดที่ เพื่อดูผลลัพธ์
ยังไม่ได้เชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จ
เชื่อมต่อกับ Blynkแล้ว

## Slide 23: สรุป
NodeMCU ESP8266 มีโหมดการใช้งาน WiFi ทั้งหมด 3 โหมด คือ โหมด AP (Access Point) โหมด STA (Station) และโหมด AP+STA แต่การใช้งานเพื่อต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่จะนิยมใช้ โหทด STA (Station) และการนำแอปพลิเคชัน Blynk มาใช้งานร่วมกับการใช้งาน NodeMCU ในการทำโปรเจคหรืองานต่างๆ จะต้องใช้ไลบรารี่ถึง 2 ตัว คือ #include <ESP8266WiFi.h> และ #include <BlynkSimpleEsp8266.h>

## Slide 24: กิจกรรม
1. หากต้องการควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดทดลองควรใช้โหมดในการเชื่อมต่อ WiFi โหมดใด
ใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในโหมด.......................................................

## Slide 25: กิจกรรม
1. หากต้องการควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดทดลองควรใช้โหมดในการเชื่อมต่อ WiFi โหมดใด
ใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในโหมด.......................................................

## Slide 26: กิจกรรม
2. ให้ผู้ฝึกอบรมตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เป็น Widget ที่อยู่ในหมวด …………………………………
ชื่อ Widget ………………………………………………………

## Slide 27: เฉลยกิจกรรม
1. หากต้องการควบคุมอุปกรณ์บนบอร์ดทดลองควรใช้โหมดในการเชื่อมต่อ WiFi โหมดใด
ใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในโหมด.......................................................
โหมด STA (Station)

## Slide 28: กิจกรรม
2. ให้ผู้ฝึกอบรมตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
เป็น Widget ที่อยู่ในหมวด …………………………………
ชื่อ Widget ………………………………………………………
Notifications (การแจ้งเตือน)
Notification
การแสดงผล (Display)
Gauge
Controller (ตัวควบคุม)
Button

## Slide 29: จบหัวเรื่องที่ 4