## Slide 1: หัวข้อที่ 8
เรื่อง การออกแบบการนับผลคะแนนควบคุมผ่าน แอปพลิเคชัน Blynk
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2: ป้ายบอกคะแนน คืออะไร
เป็นป้ายที่นิยมใช้ในการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการบอกคะแนนของทีมที่แข่งขัน ตั้งแต่สมัยที่ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดมาประดิษฐ์ จนถึงใช้ 7-Segment และพัฒนาต่อยอดจนใช้จอชนิดอื่นๆ หัวข้อนี้จะกล่าวถึงเพียง ยุคที่ยังคงใช้ 7-Segment

## Slide 3: การแสดงผล 7-Segment
7-Segment จะเป็นการนำเอาหลอด LED ทั้งหมด 7 หลอด มาจัดรูปแบบจนเป็นลักษณะของเลข 8 เพื่อให้สามารถแสดงตัวเลขได้ทั้งหมด และมี dot เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ดวง 7-Segment แบ่งเป็นชนิดได้ 2 ชนิด คือ
Common Anode คือ ขาคอมม่อนจะต้องต่ออยู่กับขั้วบวก แล้วขาอื่นๆ ต่ออยู่กับกราวด์ จึงจะทำให้ส่วนนั้นๆติดสว่าง
Common Cathode คือ ขาคอมม่อนจะต้องต่ออยู่กับขั้วลบ แล้วขาอื่นๆ ต่ออยู่กับขั้วบวก จึงจะทำให้ส่วนนั้นๆติดสว่าง

## Slide 4: 7-Segment บนชุดบอร์ดทดลอง
ตำแหน่งของ 7-Segment บนบอร์ดทดลองจะอยู่ในส่วนของ LED 7-Segment Display ดังภาพ

## Slide 5: การแปลงรหัสเลขฐาน 10 เป็นรหัส BCD
7-Segment มีวิธีการต่อเพื่อนำไปใช้งานอยู่มากมาย บอร์ดทดลองจะมีการต่อใช้งานโดยอาศัยความรู้ทางดิจิทัล นั่นคือ การถอดรหัส ซึ่งใช้ไอซีถอดรหัส 4511
Decimal | Binary-coded decimal |  |  | 
 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1
ตัวอย่าง
แปลงเลข 5 ฐานสิบให้เป็นฐานสอง
5 ฐานสิบ = 0101 ฐานสอง

## Slide 6: BCD to 7-Segment
รหัส BCD ที่ถูกแปลงจะนำมาใช้ในการจ่ายไฟให้ไอซี CD4511 และไอซีก็จะจ่ายไฟให้ 7-Segment
ตารางความจริง
ตารางความจริงเป็นตารางที่บอกการจ่ายไฟให้แต่ละขาว่าจะจ่ายเป็น HIGH หรือ LOW และ ผลลัพธ์ที่ 7-Segment จะแสดงเป็นตัวเลขอะไรโดยจะมีทั้งส่วน INPUT และ OUTPUT
โดยขาใช้งาน
INPUT |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | a | b | c | d | e | f | g | Display
L | H | H | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | L | 0
L | H | H | L | L | L | H | L | H | H | L | L | L | L | 1
L | H | H | L | L | H | L | H | H | L | H | H | L | H | 2
L | H | H | L | L | H | H | H | H | H | H | L | L | H | 3
L | H | H | L | H | L | L | L | H | H | L | L | H | H | 4
L | H | H | L | H | L | H | H | L | H | H | L | H | H | 5
L | H | H | L | H | H | L | L | L | H | H | H | H | H | 6
L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | 7
L | H | H | H | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | 8
L | H | H | H | L | L | H | H | H | H | L | L | H | H | 9
INPUT |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | a | b | c | d | e | f | g | Display
L | H | H | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | L | 0
L | H | H | L | L | L | H | L | H | H | L | L | L | L | 1
L | H | H | L | L | H | L | H | H | L | H | H | L | H | 2
L | H | H | L | L | H | H | H | H | H | H | L | L | H | 3
L | H | H | L | H | L | L | L | H | H | L | L | H | H | 4
L | H | H | L | H | L | H | H | L | H | H | L | H | H | 5
L | H | H | L | H | H | L | L | L | H | H | H | H | H | 6
L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | L | L | L | 7
L | H | H | H | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | 8
L | H | H | H | L | L | H | H | H | H | L | L | H | H | 9
จะเห็นได้ว่า D3 D2 D1 และ D0 จะมีการจ่ายไฟที่อยู่ในรูปแบบการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2
โดย H ย่อมาจาก HIGH คือ การจ่ายไฟ
L ย่อมาจาก LOW คือ ไม่จ่ายไฟ
เห็นได้ว่าการจ่าย LHLH = 0101 ในเลขฐานสองส่วนการแสดงผลจะออกมาในรูปแบบฐานสิบคือเลข 5
HIGH ในทางดิจิทัลคือ 1
LOW ในทางดิจิทัลคือ 0
 |  |  |  | Display
L | H | L | H | 5
 |  |  |  | Display
L | H | L | H | 5

## Slide 7: วงจรที่ใช้งานกับชุดบอร์ดทดลอง
  จะเห็นว่าการต่อใช้งานวงจรนั้นจะมีเพียง D3 D2 D1 D0 เท่านั้นและจะมีขา Dp1 และ Dp2 ที่ต่อกับ 7-Segment เพื่อแสดงผล Digit ของ 7-Segment ทั้งสอง Digit

## Slide 8: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ 7-Segment
วิธีการติดตั้ง Library
1. ดาวน์โหลด Library : https://joo.gl/RJm0Qez
2. แตกไฟล์และนำโฟลเดอร์ segIC ไปวางไว้ที่ไดร์
C:\Users\ชื่อคอมพิวเตอร์\Documents\Arduino
\libraries

## Slide 9: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ 7-Segment
#include <segIC.h>
SegIC ตั้งชื่อไว้เรียกใช้งานคำสั่ง
ชื่อ.Segment2(); //เปิดไว้ในฟังก์ชัน void setup() เพื่อทำการเปิดขาใช้งานเอาต์พุต
ชื่อ.digit1(); //แสดงค่าออกทาง 7-Segment หลักที่ 1
ชื่อ.digit2(); //แสดงค่าออกทาง 7-Segment หลักที่ 2
ขาของ IC | ขาบอร์ด NodeMCU
 | D0 (GPIO16)
 | D1 (GPIO5)
 | D2 (GPIO4)
 | D3 (GPIO0)
Digit1 | D5 (GPIO14)
Digit6 | D6 (GPIO12)
ขาของ IC | ขาบอร์ด NodeMCU
 | D0 (GPIO16)
 | D1 (GPIO5)
 | D2 (GPIO4)
 | D3 (GPIO0)
Digit1 | D5 (GPIO14)
Digit6 | D6 (GPIO12)
การต่อขา IC ใช้งานกับบอร์ด NodeMCU

## Slide 10: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้แสดงค่าเพิ่มขึ้นทีละ 1 ตั้งแต่ 0 ถึง 99 หน่วงเวลา 1 วินาที
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 11: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
โปรแกรม ควบคุม 7-Segment ให้แสดงเลข 0 ถึง 99 หน่วงเวลา 1 วินาที
#include <segIC.h>
segIC seg;
int di1 = 0;
int di2 = 0;
int i;
void setup(){
seg.segment2();
}
void loop(){
for(i=0;i<=100;i++){
if(di1 <= 9){
seg.digit1(di1);
delay(5);
seg.digit2(di2);
delay(5);
}
for(i=0;i<=100;i++){
if(di1 <= 9){
Seg.digit1(di1);
delay(5);
Seg.digit2(di2);
delay(5);
}
}

## Slide 12: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์ผ่าน 7-Segment

## Slide 13: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้รับค่าจากสวิตช์ Push button (0) เมื่อมีการกดสวิตช์ให้ทำการเพิ่มค่าของ 7-Segment ขึ้นเรื่อยๆ แต่ค่าที่ 7-Segment สามารถแสดงได้คือ 0 ถึง 9 เมื่อแสดงถึง 9 ถ้ากดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง ให้กลับมาเริ่มต้นที่ 0
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 14: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
โปรแกรม รับค่าสวิตช์และควบคุมการแสดงผลของ 7-Segment
#include <segIC.h>
segIC seg;
int num = 0;
void setup(){
seg.segment2();
seg.digit1(num);
pinMode(15,INPUT);
}
void loop(){
int i = digitalRead(15);
seg.digit1(num);
delay(100);
if((i == 0) && (num <= 9)){
num++;
}
if(num == 10){
num = 0;
}
}
การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) ประเภท “||” และ “&&” เป็นการใช้ในขณะที่ต้องการเงื่อนไข (Condition) ตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไปดังโปรแกรมตัวอย่าง
โดยคำสั่ง if((i == 0) && (num <= 9)) หมายถึง ถ้า I มีค่าเท่ากับ 0 และ num มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9

## Slide 15: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองกดสวิตช์ Push button(0) ดูผลลัพธ์ผ่าน 7-Segment

## Slide 16: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้รับค่าจากสวิตช์ Push button (0) เมื่อมีการกดสวิตช์ให้ทำการเพิ่มค่าของ 7-Segment ขึ้นเรื่อยๆ แต่ค่าที่ 7-Segment สามารถแสดงได้คือ 0 ถึง 9 เมื่อแสดงถึง 9 ถ้ากดสวิตช์อีกครั้งหนึ่ง ให้กลับมาเริ่มต้นที่ 0
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 17: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
โปรแกรม รับค่าสวิตช์และควบคุมการแสดงผลของ 7-Segment
#include <segIC.h>
segIC seg;
int num = 0;
int flag = 0;
void setup(){
seg.segment2();
seg.digit1(num);
pinMode(15,INPUT);
}
void loop(){
int i = digitalRead(15);
seg.digit1(num);
delay(100);
if((i != HIGH) && (num <= 9)){
if(flag == 0){
flag = 1;
num++;
}
}
else if(num == 10){
num = 0;
}
else{
flag = 0;
}
}

## Slide 18: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองกดสวิตช์ Push button(0) ดูผลลัพธ์ผ่าน 7-Segment

## Slide 19: การควบคุม 7-Segment ด้วย Widget Step H และ Step V
หัวข้อนี้เป็นการควบคุมผลเกี่ยวกับป้ายบอกคะแนน จะต้องมีการทั้งเพิ่มคะแนนและลดคะแนนจึงเลือกใช้ Widget ที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขที่กล่าวมา นั่นคือ Widget Step H หรือ Step V เพื่อใช้ในการนับผลคะแนน

## Slide 20: การตั้งค่า Widget Step H และ Step V
เปิดแอปพลแอปพลิเคชัน Blynk และทำการ Login จากนั้นเข้าที่โปรเจคที่สร้างไว้ และกดที่สัญลักษณ์

## Slide 21: การตั้งค่า Widget Step H และ Step V (ต่อ)
  เลือก Widget Step H หรือ Step V

## Slide 22: การตั้งค่า Widget Step H และ Step V (ต่อ)
ตั้งชื่อ Widget
เลือกขาใช้งาน
  • จะได้ Widget มาอยู่ที่หน้าโปรเจค ให้กดไปที่ Widget
  เพื่อทำการตั้งค่า
  • ตั้งชื่อของ Widget และ เข้าไปเลือกขาการใช้งาน

## Slide 23: การตั้งค่า Widget Step H และ Step V (ต่อ)
  เลือกขา Virtual >> PIN V0 (เลือกขาใช้งานอื่นๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จะเขียน)

## Slide 24: การตั้งค่า Widget Step H และ Step V (ต่อ)
  กำหนดค่าให้ส่งค่าตั้งแต่ 0-9 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดกลับ
  เสร็จสิ้นการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

## Slide 25: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment Step V
ตัวอย่างที่ 4 ควบคุมการแสดงตัวเลข 0-9 ในหลักที่ 1 บน 7-Segment โดยรับค่าจาก Widget Step V บนแอปพลิเคชัน Blynk
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 26: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment โดยใช้ Widget Step V
โปรแกรม ควบคุมการแสดงตัวเลข 0-9 บน 7-Segment ด้วยแอปพลิเคชัน Blynk
#include <segIC.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
segIC seg;
const char* ssid = "IoT_Smart01";
const char* password = "12345678";
const char* token = "2e2d1e5e28794daf";
int T1;
BLYNK_CONNECTED(){
Blynk.syncVirtual(V0); }
BLYNK_WRITE(V0){
T1 = param.asInt();
}
void setup() {
Blynk.begin(token, ssid, password);
seg.segment2();
seg.digit1(0);
}
void loop() {
Blynk.run();
seg.digit1(T1);
delay(10);
}

## Slide 27: เขียนโปรแกรมควบคุม 7-Segment โดยใช้ Widget Step V (ต่อ)
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและทดลองกดสวิตช์ Push button(0) ดูผลลัพธ์ผ่าน 7-Segment

## Slide 28: สรุป
การเขียนโปรแกรมใดก็ตามข้อควรระวังคือค่าผิดพลาดของโปรแกรมที่ใช้การป้อนข้อมูลจากตัวผู้ใช้เอง ซึ่งเวลาในการเร็วมากจนอาจทำให้การป้อนข้อมูลของตัวผู้ใช้เป็นข้อด้วยจนอาจจะทำให้โปรแกรมนั้นมีข้อผิดพลาดสูง แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถเขียนโปรแกรมแก้ไขได้เพียงแค่ ต้องทราบว่าจะแก้ไขจุดไหนอย่างไรการแก้ไขข้องแต่บุคคลอาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกระบวนการความคิดของคนนั้นๆ ดังนั้นจึงมีคำพูดนึงไว้เสมอว่าการเขียนโปรแกรม จะดูกันที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ และการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Blynk จะต้องหากต้องการต้องการให้ใช้งานมีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น จะต้องมีการอัปเดตขา Virtual เพื่อให้ค่าที่มีคงอยู่ และสามารถใช้งานต่อจากค่าเดิมได้อย่าง Real Time

## Slide 29: กิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมรับค่าสวิตช์ Push Button (0 และ 1) และควบคุมการเพิ่มลดค่าที่ 7-Segment แสดงในช่วง 0-9 (เติมโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดเพื่อทดสอบ)
โปรแกรม (Coding)
#include <segIC.h>
segIC seg;
int num = 0;
int flag = 0;
void setup() {
seg.segment2();
seg.digit1(0);
pinMode(.....,........);
pinMode(....,.........);
}

## Slide 30: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)
void loop() {
int sw1 = digitalRead(.....);
int sw2 = digitalRead(.....);
seg.digit1(......);
de.....(10);
if((sw1 != HIGH) && (num <= .....)){
if(flag == 0){
flag = 1;
num++;
}
}
else if((sw2 != HIGH) && (……………)){
if(flag == 0){
flag = 1;
num--;
}
}
......{
flag = 0;
}
}

## Slide 31: กิจกรรม
2. ออกแบบ Dashboard โดยใช้ Widget Step โดยสร้าง Widget Step ขึ้นมา 2 ตัว โดยที่
• Widget Step ตัวที่ 1 ควบคุมการเพิ่มลดของตัวเลขบน 7-Segment หลักที่ 1 (0-9)
• Widget Step ตัวที่ 2 ควบคุมการเพิ่มลดของตัวเลขบน 7-Segment หลักที่ 2 (0-9)
• โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์

## Slide 32: เฉลยกิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมรับค่าสวิตช์ Push Button (0 และ 1) และควบคุมการเพิ่มลดค่าที่ 7-Segment แสดงในช่วง 0-9 (เติมโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์และอัปโหลดเพื่อทดสอบ)
โปรแกรม (Coding)

## Slide 33: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)

## Slide 34: กิจกรรม
2. ออกแบบ Dashboard โดยใช้ Widget Step โดยสร้าง Widget Step ขึ้นมา 2 ตัว โดยที่
• Widget Step ตัวที่ 1 ควบคุมการเพิ่มลดของตัวเลขบน 7-Segment หลักที่ 1 (0-9)
• Widget Step ตัวที่ 2 ควบคุมการเพิ่มลดของตัวเลขบน 7-Segment หลักที่ 2 (0-9)
• โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เติมภาพข้างล่างให้สมบูรณ์

## Slide 35: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding)

## Slide 36: จบหัวเรื่องที่ 8