## Slide 1: หัวข้อที่ 9
เรื่อง การออกแบบการเปิด–ปิดหน้าต่างควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
Notes: หมายเหตุ: หากต้องการใช้รูปภาพอื่นบนสไลด์นี้ ให้เลือกรูปภาพแล้วลบออก จากนั้นให้คลิกไอคอนรูปภาพในพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อแทรกรูปภาพของคุณเอง

## Slide 2: RC Servo Motor คืออะไร
RC Servo Motor คือ มอเตอร์ชนิดนึงที่เราสามารถสั่งงานหรือตั้งค่าให้ตัวมอเตอร์หมุนไปยังตำแหน่งหรือองศาที่เราสั่งได้อย่างถูกต้อง โดยใช้การควบคุมแบบป้อนกลับ

## Slide 3: ส่วนประกอบของ RC Servo Motor
ส่วนประกอบภายนอก
ส่วนที่เชื่อมต่อกัน Output shaft
เพื่อสร้างกลไกล
ส่วนจับยึดตัว Servo กับชิ้นงาน
เพลาส่งกำลัง
ตัวถัง หรือ กรอบของตัว Servo Motor
สายเชื่อมต่อเพื่อจ่ายไฟฟ้าและควบคุม Servo Motor
จุดเชื่อมต่อสายไฟควบคุม
ส่วนประกอบภายใน
มอเตอร์
ชุดเกียร์ทดแรง
เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งเพื่อหาค่าองศาในการหมุน
ส่วนที่ควบคุมและประมวลผล

## Slide 4: RC Servo Motor บนชุดบอร์ดทดลอง
Servo Motor ที่นำมาติดตั้งบนบอร์ดทดลองเป็นเพียงมอเตอร์ขนาด 9 กรัม เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กๆ ติดตั้งอยู่ในส่วนของ RC Servo Motor

## Slide 5: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ RC Servo Motor
การใช้งาน RC Servo Motor สามารถเขียนได้ด้วยการใช้สัญญาณพัลส์ควบคุม แต่เพื่อลดความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม จะใช้ไลบรารี่ในการเขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor
วิธีการติดตั้ง Library
1. ดาวน์โหลด Library : https://github.com/arduino-libraries/Servo
2. แตกไฟล์ ZIP และนำโฟลเดอร์ Servo-master ที่แตกไฟล์ไว้ ไปวางที่ไดร์ C:\Users\ชื่อคอมพิวเตอร์\Documents\Arduino\libraries

## Slide 6: การติดตั้งและใช้งานไลบรารี่ RC Servo Motor (ต่อ)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
คำสั่งการทำงานเบื้องต้น
#include <Servo.h> //เปิดใช้งานไลบรารี Servo
Servo myservo; //กำหนดชื่อเพื่อใช้ติดต่อฟังก์ชันภายในไลบรารี
myservo.attach(ขาใช้งาน); //กำหนดขาสัญญาณ
myservo.attach(ขาใช้งาน,min,max);
//กำหนดขาสัญญาณ และความกว้างของคลื่นพัลส์ที่ 0 องศา และ 180 องศา หน่วยเป็น us
myservo.write(angle); //กำหนดองศาการหมุนของ Servo
myservo.Read(); //อ่านค่าองศาเพื่อให้ทราบตำแหน่งสุดท้ายที่สั่งไป
myservo.attached(); //ตรวจสอบว่า Servo ต่อสายสัญญาณอยู่หรือไม่
myservo.detach(); //คืนสภาวะการตรวจสอบการเชื่อมต่อสู่การใช้งานปกติ

## Slide 7: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการหมุนของ RC Servo Motor
ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการหมุนของ RC Servo Motor ที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง โดยให้ RC Servo Motor หมุนไปที่ 90 องศา และหมุนกลับไปที่ 0 องศา หน่วงเวลาการหมุนครั้งละ 2 วินาที
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 8: เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการหมุนของ RC Servo Motor (ต่อ)
โปรแกรม ควบคุม RC Servo Motor ให้หมุนไปที่ 90 องศา และกลับมาที่ 0 องศา หน่วงเวลา 2 วินาที
#include<Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
myservo.attach(5);
myservo.write(90);
delay(1000);
myservo.write(5);
delay(2000);
}
void loop(){
}
เขียนโปรแกรมคอมไพล์ลงบอร์ดและดูผลลัพธ์ผ่าน RC Servo Motor

## Slide 9: การควบคุม RC Servo Motor ด้วย Widget Styled Button
  การควบคุม RC Servo Motor สามารถทำได้หลายรูปแบบรูปแบบ Widget บนแอปพลิเคชัน Blynk ที่อยู่ในโหมดควบคุมหลายๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับ RC Servo motor ได้ แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการใช้งาน Widget Styled Button

## Slide 10: ตั้งค่า Widget Styled Button
  เปิดแอปพลิเคชัน Blynk และ Login จากนั้นเข้าที่โปรเจคที่สร้างไว้ และให้กด

## Slide 11: ตั้งค่า Widget Styled Button (ต่อ)
  เลือก Widget Styled Button

## Slide 12: ตั้งค่า Widget Styled Button (ต่อ)
  กดที่ Widget ค้างเพื่อขยาย Widget

## Slide 13: ตั้งค่า Widget Styled Button (ต่อ)
  กดที่ Widget เพื่อตั้งค่า Widget Styled Button
ตั้งชื่อ Widget
เลือกขาใช้งาน
ข้อความขณะกด
ข้อความขณะไม่ได้กด

## Slide 14: ตั้งค่า Widget Styled Button (ต่อ)
  เลือกขา Virtual >> PIN V0 (เลือกขาใช้งานอื่นๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่จะเขียน

## Slide 15: ตั้งค่า Widget Styled Button (ต่อ)
  เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกดกลับ จบการตั้งค่า

## Slide 16: เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor โดยใช้ Widget Styled Button
ตัวอย่างที่ 2 ให้ควบคุมการหมุนของ RC Servo Motor บนบอร์ดทดลอง ด้วย Widget Styled Button โดยเมื่อกด Widget ครั้งที่ 1 ให้ RC Servo Motor หมุนไป 90 องศา และเมื่อกดครั้งที่ 2 ให้หมุนกลับมาที่ 0 องศา
ลักษณะการต่อสายใช้งานบนชุดบอร์ดทดลอง

## Slide 17: เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor โดยใช้ Widget Styled Button
โปรแกรม ควบคุม การหมุนของ RC Servo Motor แอปพลิเคชัน Blynk
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>
const char* ssid = "IoT_Smart01";
const char* password = "12345678";
const char* token = "2e2d1e5e28794daf";
int SW1,angle,i=0;
Servo myservo;
BLYNK_WRITE(V0){
int Button1 = param.asInt();
SW1 = Button1;
}
void setup() {
Blynk.begin(token, ssid, password);
myservo.attach(0);
}
void loop() {
Blynk.run();
if((SW1 == HIGH) && (i == 0)){
for (angle = 0; angle <= 90; angle += 1)
{
myservo.write(angle);
delay(15);
}
i = 1;
}
if((SW1 == HIGH) && (i == 1)){
for (angle = 90; angle >= 0; angle -= 1)
{
myservo.write(angle);
delay(15);
}
i = 0;
}
}

## Slide 18: เขียนโปรแกรมควบคุม RC Servo Motor โดยใช้ Widget Styled Button
Servo Motor ที่นำมาติดตั้งบนบอร์ดทดลองเป็นเพียงมอเตอร์ขนาด 9 กรัม เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กๆ ติดตั้งอยู่ในส่วนของ RC Servo Motor

## Slide 19: สรุป
การควบคุม Servo Motor จะใช้การควบคุมองศาจาก PMW อย่างไรก็ตามในการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Servo Motor ในงานจริงจะต้องป้องกันการเสียหายด้วยการหมุนไปที่ละน้อยจนถึงมุมที่ต้องการ หลีกเลี่ยงคำสั่งที่หมุน 1 ครั้งไปถึงองศาที่ต้องการเลย ส่วนการใช้แอปพลิเคชัน Blynk การเลือกใช้ Widget เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

## Slide 20: กิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมควบคุม RC Servo motor ทำการเปิดปิดหน้าต่างที่มุม 90 องศา โดยที่
• ควบคุมการเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
• ออกแบบ Dashboard ด้วย Widget Style Button 2 ตัว ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิด
• ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวาดบันทึกหน้าตา Dashboard และเติมโปรแกรมที่ใช้งานด้านล่างให้สมบูรณ์

## Slide 21: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding)
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>
const char* ssid = "……………………………………………";
const char* password = "………………………………………………";
const char* token = "………………………………………………………………………………………";
int SW1,SW2,angle,i;
Servo myservo;
BLYNK_WRITE(V0) {
int Button1 = param.asInt();
SW1 = Button1;
}

## Slide 22: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)
BLYNK_WRITE(…………) {
int Button2 = param.asInt();
…………… = …………………………; }
void setup() {
Blynk.begin(……………………, …………………, ………………………………);
myservo.attach(…………);}

## Slide 23: กิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)
void loop() {
Blynk.run();
if((SW1 == HIGH) && (i == ………)){
for (angle = ………; angle <= ………; angle += ………) {
myservo.write(………………………);
delay(15);
i = angle; }
}
if((SW2 == HIGH) && (i== 90)){
for (...........; ...........; ...........) {
myservo.write(........);
delay(15);
i = .......;
}
}
}

## Slide 24: เฉลยกิจกรรม
1. ออกแบบโปรแกรมควบคุม RC Servo motor ทำการเปิดปิดหน้าต่างที่มุม 90 องศา โดยที่
• ควบคุมการเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชัน Blynk
• ออกแบบ Dashboard ด้วย Widget Style Button 2 ตัว ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิด
• ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวาดบันทึกหน้าตา Dashboard และเติมโปรแกรมที่ใช้งานด้านล่างให้สมบูรณ์

## Slide 25: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม (Coding)

## Slide 26: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)

## Slide 27: เฉลยกิจกรรม
โปรแกรม (Coding) (ต่อ)

## Slide 28: จบหัวเรื่องที่ 9